Министерство образования и науки Самарской области

государственное Бюджетное ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ        образовательное учреждение САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВО РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРНЫХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ

«профессиональный цикл»

технический профиль

Специальность:  12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Самара, 2018 г.

Составитель: Артамонов  А.П., преподаватель ГБПОУ  «ПГК».

Рецензент: Решеткова Е.А., председатель ПЦМК Автоматизации и радиотехники.

Методические рекомендации по выполнению  курсового проекта являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по профессиональному модулю ПМ.02 Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем.

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также  содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсового проекта, практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Методические рекомендации адресованы студентам очной формы обучения.

В электронном виде методические рекомендации размещены на сайте колледжа по адресу: www.pgk63.ru

Введение

Уважаемый студент!

Курсовой проект по профессиональному модулю ПМ.02 Производство радиоэлектронных приборных устройств и  систем является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля Вашей учебной работы.

Курсовой проект – это творческая деятельность студента по профессиональному модулю практического характера.

Выполнение курсового проекта по профессиональному модулю   ПМ.02 Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем направлено на приобретение Вами практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).

Выполнение  курсового проекта осуществляется под руководством преподавателя междисциплинарного курса «Технология производства радиоэлектронных приборных устройств и систем». Результатом данной работы должен  стать проект, выполненный и оформленный в соответствии с установленными требованиями. Проект подлежит обязательной защите.

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи,  порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению проекта и практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить проект.

Обращаем Ваше внимание, что если Вы получите неудовлетворительную оценку по проекту, то не будете  допущены к квалификационному экзамену по профессиональному модулю ПМ.02 Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем.

Вместе с тем, внимательное изучение рекомендаций, следование им и своевременное консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без проблем подготовить, защитить курсовой проект и получить  положительную оценку.

Консультации по выполнению проекта проводятся как в рамках учебных часов в ходе изучения дисциплины, так и по индивидуальному графику.

Желаем Вам успехов!

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение.

Выполнение студентом курсового проекта по модулю  проводится с целью:

1. Систематизации, расширения и углубления теоретических знаний профессиональному модулю ПМ.02 Производство радиоэлектронных приборных устройств и  систем:

- развития и закрепления практических навыков самостоятельной работы при разработке конструкторской документации и конкретных технологических процессов изготовления, сборки, монтажа и контроля радиоэлектронных приборных устройств (РПУ);

- приобретения опыта работы с нормативно - технической документацией, технической литературой и разработки конструкторской и технологической документации на РПУ.

2. Формирования профессиональных компетенций:

Таблица 1

| Название ПК | Основные показатели оценки результата (ПК) |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Анализировать конструкторскую документацию. | - Представлен список литературы и ресурсов Интернет по теме исследования; - в курсовом проекте представлен раздел 2 «Конструктивно-технологический анализ изделия». |
| ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы средней сложности с оформлением необходимой технологической документации на основе применения ИКТ. | - В курсовом проекте представлен раздел 3 «Разработка технологического процесса»; - выполнены типовые и специальные расчеты по определенным методикам; - для разработки технологических процессов были использованы ИКТ; - конструкторская документация оформлена в соответствии с действующими стандартами ЕСКД и ЕСТД. |
| ПК 2.3. Внедрять разработанный технологический процесс в производство и контролировать его выполнение. | - В курсовом проекте представлены нужные приложения; - заполнены маршрутные карты в соответствии с разработанным технологическим процессом и правилами оформления технологической документации (ЕСТД). |
| ПК 2.4. Обеспечивать технологическую и техническую подготовку производства. | - В курсовом проекте представлен раздел 7 «Выбор припоя и флюса, применяемых для пайки»; - выбор материала основания печатной платы был осуществлен в соответствии с ГОСТ10316-78; - выбор оборудования производился с учетом ТЗ; - выбор припоя и флюса реализован с учетом ТЗ. |
| ПК 2.5. Принимать участие в проведении испытаний и отработки изделий с последующим оформлением результатов испытаний на основе применения ИКТ. | - В курсовом проекте описаны мероприятия по контролю изготовления печатных плат. |

3. Формирования общих компетенций по специальности:

Таблица 2

| Название ОК | Основные показатели оценки результата (ОК) |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - Демонстрация представления о необходимости и актуальности разработки изделия по заданной теме (во введении); - формулирование вопросов (двух-трех), которые отражают интерес к теме курсового проекта (во введении). |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - Формулирование цели исследования и этапов выполнения курсового проекта; - определение круга вопросов, подлежащих изучению и исследованию (подготовительный этап); - составление рабочей версии содержания курсового проекта по разделам и подразделам (подготовительный этап); - определение времени выполнения промежуточных этапов курсового проекта. |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - Аналитический обзор источников и литературы по выбранной теме (подготовительный этап); - проведение анализа собранных материалов по теме курсового проекта (практическая часть); - формулирование вывода с опорой на расчёты (практическая часть). |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - Оформление курсового проекта с использованием ИКТ (практическая часть) |

Задачи проектирования:

- поиск, обобщение, анализ необходимой информации;

- анализ схем электрических принципиальных;

- выполнение типовых и специальных расчетов;

- разработка технологического процесса изготовления изделий средней сложности;

- выбор оборудования для изготовления изделия;

- оформление необходимой документации на основе применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);

- оформление курсового проекта в соответствии с заданными требованиями;

- выбор материалов для изготовления изделия;

- анализ технологичности конструкции изделия;

- выполнение графической части проекта;

- подготовка и защита курсового проекта.

2. СТРУКТУРА  И  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

2.1 Структура проекта

По содержанию проект  носит практический характер. По объему проект  должен быть не менее 35- 40 страниц печатного текста.

По структуре проект практического характера включает в себя:

- содержание;

- введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи работы;

- основную часть (в ней обычно описывается принцип работы устройства; содержится конструктивно-технологический анализ изделия; выполняется разработка технологического процесса изготовления и сборки изделия, компоновка устройства; представлен расчёт надежности проектируемого изделия; обоснование выбора технологического оборудования, применяемого для сборки печатных плат; выбора припоя и флюса, применяемого при пайке; выбора жидкости для чистки печатной платы; выбора материала защитного покрытия; освещены вопросы контроля печатной платы; вопросы охраны труда и техника безопасности);

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов работы;

- список источников и литературы;

- приложения.

2.2 Выбор темы

Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение А).

При закреплении темы Вы можете выбрать тему из предложенного списка. Документальное закрепление тем производится посредством внесения Вашей фамилии в утвержденный заместителем директора по учебной работе перечень тем проектов. Данный перечень тем проектов с конкретными фамилиями студентов хранится у преподавателя. Самостоятельно изменить тему Вы не можете.

2.3 Получение индивидуального технического задания

После выбора темы курсового проекта преподаватель выдает Вам индивидуальное задание установленной формы.

Техническое задание (ТЗ)  на проектирование должно включать следующие исходные данные:

- наименование проектируемого изделия;

- электрические и конструктивные или технологические параметры;

- тип аппаратуры, для которой предназначено изделие, и условия ее эксплуатации;

- перечень вопросов, подлежащих разработке;

- перечень графического материла;

- рекомендуемый список источников и литературы;

- сроки выдачи и окончания проектирования.

Обращаем Ваше внимание, что  задание на курсовой проект Вы должны получить не позднее, чем за 2 месяца до его выполнения.

2.4 Составление плана подготовки проекта

В самом начале работы очень важно с руководителем курсового проекта составить план его выполнения (Приложение Б). При составлении плана Вы должны вместе с руководителем уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию, структуру работы, сроки её выполнения, определить необходимые источники и литературу. ОБЯЗАТЕЛЬНО составить рабочую версию содержания проекта по разделам и подразделам.

Внимание! Во избежание проблем, при подготовке проекта Вам необходимо всегда перед глазами иметь:

- Календарный план выполнения курсового проекта.

- График индивидуальных консультаций руководителя.

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа проекта - залог Вашей успешной защиты и гарантия допуска к итоговой аттестации по дисциплине.

2.5  Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме

Прежде, чем приступить к разработке содержания  курсового проекта, очень важно изучить различные источники  по заданной теме.

Процесс изучения источников и литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений, необходимых фактов,  что в результате превращается в обзор соответствующей книги, статьи или других публикаций.

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по факту её завершения.

Внимание! При изучении различных источников очень важно все их фиксировать сразу. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список источников и  литературы.

Практический совет:  создайте в своем компьютере файл «Источники и литература по КП» и постепенно туда вписывайте исходные данные любого источника, который Вы изучали  по теме курсового проекта. Чтобы не делать работу несколько раз, внимательно изучите требования к составлению списка источников и литературы (Приложение Г).

Итогом данной работы может стать необходимость отойти от первоначального плана, что, естественно, может не только изменить и уточнить структуру, но и качественно обогатить содержание курсового проекта.

2.6 Разработка содержания проекта

Проект состоит из текстовых (пояснительная записка) и графических конструкторских и технологических документов.

    - Содержание пояснительной записки

Материал расчетно-пояснительной записки к проекту выполняется в соответствии с ГОСТ 2.105-79. ГОСТ 2.106-68 и располагается в следующем порядке:

-Титульный лист выполняется на листе плотной бумаги (ватмана, полуватмана) формата А4 (ГОСТ 2.301-68) по принятой в колледже форме.

- Бланк индивидуального задания.

Содержание.

В содержании приводят наименования разделов и подразделов с указанием страниц записки.

Введение

1.     Принцип работы устройства по заданию.

2.      Конструктивно-технологический анализ изделия.

2.1  Анализ сборочного состава.

2.2   Оценка технологичности изделия.

2.3  Оценка подготовленности изделия к автоматизированному

производству.

3.     Разработка технологического процесса.

3.1  Определение такта выпуска изделия.

3.2  Определение штучного времени операций автоматизированной

сборки и соответствующего ей типа производства.

3.3  Определение штучного времени операций ручной сборки и

соответствующего ей типа производства.

3.4   Организация рабочих мест при автоматизированной и ручной

сборках.

4.     Компоновка устройства.

4.1  Анализ конструкции печатной платы.

4.2  Обоснование компоновки печатной платы.

4.3   Выбор материала ПП.

4.4   Технические требования к проектированию ПП.

4.5  Минимальный диаметр контактной площадки.

4.6  Расчёт габаритов ПП.

4.7  Расчёт платы на вибропрочность.

4.8  Расчёт платы на электромагнитную совместимость.

5.   Расчёт надёжности.

6.   Выбор технологического оборудования, применяемого для сборки

печатных плат.

6.1  Выбор оборудования для автоматизированной подготовки ЭРЭ.

6.2  Выбор оборудования, применяемого для автоматизированной

пайки ЭРЭ.

7.    Выбор припоя и флюса, применяемых для пайки.

7.1  Выбор припоя.

7.2  Выбор флюса.

8.     Выбор жидкости для чистки ПП.

9.     Выбор материала защитного покрытия.

10.    Контроль качества печатной платы.

11.   Охрана труда при производстве печатных плат.

Заключение.

Список источников и литературы.

Приложения:

–  Схема электрическая принципиальная (формат А4 или А3).

– Перечень элементов печатной платы.

–  Чертеж печатной платы (формат А4 или А3).

–  Сборочный  чертёж печатного узла (формат А4 или А3).

–  Спецификация.

-   Карты технологического  процесса сборки платы.

    - Разработка введения

В данном разделе определяются основные задачи проектирования, проводится обзор методов проектирования радиоэлектронных устройств (РПУ) и систем (см. Приложение В).

    - Принцип работы устройства по заданию

Описать принцип работы разрабатываемого устройства.

    - Конструктивно-технологический анализ изделия

Необходимо описать конструкцию с точки зрения возможности использования для её сборки автоматических линий.

Анализ сборочного состава

При анализе элементной базы изучают:

- совместимость ИМС, ЭРЭ и ПМК по электрическим, конструктивным, электромагнитным и другим параметрам, а так же по условиям экcплуатации;

- совместимость ЭРИ и ПМК по надежности;

- соответствие ЭРИ и ПМК  условиям эксплуатации, хранения, транспортировки, указанным в ТЗ.

Электрические,  конструктивные и другие параметры и условия эксплуатации ЭРИ приводятся в справочной литературе на ЭА.

По результатам анализа элементной базы заполнить таблицу и сделать  выводы по конструкции печатной платы или основания микросборки.

Оценка технологичности изделия

Оценка технологичности собираемого изделия базируется на ГОСТ 14 201-83, ГОСТ 14 204-73, ОСТВ 8476-69 и ОСТ4ГО.091.219.

Стандарты предусматривают два метода оценки технологичности – систему относительных частных показателей  и комплексный показатель  К, рассчитываемый по средневзвешенной величине относительных частных показателей с учётом коэффициентов φì, характеризующих их весовую значимость. Значения относительных частных показателей принимаются в пределах 0 < К < 1,  при этом увеличение показателя соответствует более высокой технологичности.

Расчёт базового показателя технологичности проводится по формуле:

(1)

Состав показателей технологичности для расчёта задаётся преподавателем.

Оценка подготовленности изделия к автоматизированному

производству

Сложность автоматизации сборки изделия оценивают по итоговому и среднему значению суммы балов и категорий сложности:

,                			    (2)

где  сумма баллов i-ой детали (материального элемента);  категория сложности i-ой детали;  количество деталей (материальных элементов), входящих в изделие.

Воспользовавшись выражениями 1 и 2, рассчитывают итоговое и среднее значения суммы баллов и категории сложности изделия, используя данные классификатора кодов по баллам и категории сложности.

На основании полученных результатов делается вывод.

2.6.5  Разработка технологического процесса

Определение такта выпуска изделия

Такт выпуска рассчитывается по формуле:

(3)

где действительный годовой фонд рабочего времени, ч; годовая программа выпуска изделия.

Действительный годовой фонд рабочего времени с учётом потерь времени на ремонт оборудования составляет:

где  коэффициент, учитывающий потери времени на ремонт оборудования: для неавтоматизированной сборки , для автоматизированной ; номинальный (календарный) годовой фонд рабочего времени, значение которого при режиме работы в одну смену составляет Fн=2080 часов.

Таким образом, действительный годовой фонд рабочего времени:

(час) при ручной сборке,

(час) при автоматизированной сборке.

Такт выпуска изделия:

(мин/шт.) при ручной сборке,

(мин/шт.) при автоматизированной сборке.

Определение штучного времени операций автоматизированной и ручной сборки и соответствующего им типа производства

В проекте нормируются все операции технологического процесса. Норму штучного времени Тшт (мин) на операцию изготовления ПП для всех типов производства определяют по следующей формуле

Тшт (мин) = Топ (1+) К2                      			    (4)

где Топ- норма оперативного  времени, мин (справочная величина);

К1 – коэффициент, учитывающий время  на организационно-техническое обслуживание рабочего места, отдых т. п. (в зависимости от типа производства  К1 = 1,14 -1,16)

К2  - коэффициент, учитывающий конструкторскую сложность ПП.

Малая  сложность:    К2 = 0,65 -1,15.

Средняя сложность:  К2 = 0,75 -1,30.

Высокая сложность:  К2= 0,9 -1,50.

Норма оперативного времени Топ зависит от производительности оборудования и времени выполнения рабочих приёмов.

Оперативное время (Топ) можно определить, исходя из производительности оборудования, применяемого  на каждой операции  технологического процесса (ТП).

Результаты расчетов сводят в таблицы 3 и 4:

Таблица 3

Расчет оперативного времени операций автоматической сборки

| № операции | Операция | tруч, мин | tмаш, мин | tоп, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка ПП: |  |  |  |
| 1.1 | Распаковка ПП |  |  |  |
| 1.2 | Сушка ПП групповая в сушильном шкафу |  |  |  |
| 2 | Подготовка ЭРЭ |  |  |  |
| 3 | Вклейка неполярных ЭРЭ (резисторов) |  |  |  |
| 4 | Вклейка полярных ЭРЭ (конденсаторов, диодов, транзисторов) |  |  |  |
| 5 | Переклейка ЭРЭ по заданной программе |  |  |  |
| 6 | Автоматическая установка ЭРЭ |  |  |  |
| 7 | Автоматическая установка ИС |  |  |  |
| 8 | Пайка волной припоя |  |  |  |
| 9 | Отмывка |  |  |  |
| 10 | Контроль |  |  |  |
| Итого: |  |  | А |

Таблица 4

Расчёт оперативного времени операций ручной сборки

| № операции | Операция | мин | мин | мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка ПП: |  |  |  |
| 1.1 | Распаковка ПП |  |  |  |
| 1.2 | Сушка ПП групповая в сушильном шкафу |  |  |  |
| 2 | Подготовка ЭРЭ |  |  |  |
| 3 | Ручная установка ЭРЭ |  |  |  |
| 4 | Пайка волной припоя |  |  |  |
| 5 | Отмывка |  |  |  |
| 6 | Контроль |  |  |  |
| Итого: |  |  | А |

В итоге таблицы  суммарное оперативное время

Tоп =А мин,

тогда штучное время составит:

(мин).                             (5)

Среднее операционное время:

,,                   				      (6)

где количество операций.

Согласно ГОСТ 14.004-74 ЕСТПП, тип производства характеризуется коэффициентом закрепления операции:

(7)

где  такт выпуска изделия при автоматической  или ручной сборке;

среднее штучное время при автоматической или ручной сборке.

Получив коэффициент,  определяем, к какому производству можно отнести рассматриваемый технологический процесс сборки.

Организация рабочих мест при автоматизированной и ручной сборках

Таблица 5

Количество рабочих на технологических операциях

| № операции | Операция | мин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка ПП (распаковка ПП, сушка ПП) |  |  |
| 2 | Подготовка ЭРЭ |  |  |
| 3 | Вклейка неполярных ЭРЭ (резисторов) |  |  |
| 4 | Вклейка полярных ЭРЭ (конденсаторов, диодов, транзисторов) |  |  |
| 5 | Переклейка ЭРЭ по заданной программе |  |  |
| 6 | Автоматическая установка ЭРЭ |  |  |
| 7 | Автоматическая установка ИС |  |  |
| 8 | Пайка волной припоя |  |  |
| 9 | Отмывка |  |  |
| 10 | Контроль |  |  |
|  | Итог: | А | Б |

Количество работников на одном рабочем месте (операции) можно определить, исходя из трудоёмкости операции и ритма выпуска продукции:

(8)

Где – трудоемкость 1-й операции (для автоматизированной или ручной сборки); R – ритм выпуска продукции (для автоматизированной: R=2,346 мин/шт.; для ручной сборки: R=2,446 мин/шт.).

Результаты расчёта для автоматизированной сборки сводят в   таблицу 5.

Для выполнения основных операций технологического процесса автоматизированной сборки потребуется:

(чел.)

Результаты расчёта для ручной сборки сводят в таблицу 6.

Таблица 6

Количество рабочих на технологических операциях

| № операции | Операция | мин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка ПП (распаковка ПП, сушка ПП) |  |  |
| 2 | Подготовка ЭРЭ |  |  |
| 3 | Ручная установка ЭРЭ |  |  |
| 4 | Пайка волной припоя |  |  |
| 5 | Отмывка |  |  |
| 6 | Контроль |  |  |
|  | Итог: | А | Б |

Для выполнения основных операций технологического процесса ручной сборки потребуется:

(чел.)

На основании расчётов делается вывод.

2.6.6  Компоновка устройства

Анализ конструкции печатной платы

Печатная плата является конструктивной основой типового элемента замены. На ней крепятся все необходимые элементы и детали, соединяемые между собой печатными проводниками.

При конструировании печатной платы определяются ее конфигурация и габаритные размеры, осуществляются рациональное размещение элементов и трассировка соединений между ними, разрабатывается конструкторская документация. При этом следует руководствоваться ГОСТ 10.317-79 «Печатные платы. Основные размеры», ГОСТ Р 53429-2009 «Платы печатные. Основные параметры конструкции». Чертежи на печатные платы должны выполняться по ГОСТ 2.417-78.

Выбор и обоснование   метода изготовления   печатной платы

В зависимости от назначения и от возможности производства, печатные платы выполняют односторонними, двусторонними или многослойными, на жестком или гибком основании.

Основные технологические принципы изготовления печатных плат:

-	субстрактивный;

-	аддитивный;

-	комбинированный или полуаддитивный, сочетающий преимущества субстрактивного и аддитивного методов.

Выбрав тип конструкции и класс точности ПП, зная элементную базу, конструктивную сложность, можно определить метод изготовления ПП.

В  курсовом проекте выбирается метод изготовления печатной платы, который позволяет полностью автоматизировать процесс изготовления, обладает высокой производительностью и низкой себестоимостью.

Обоснование компоновки печатной платы

Компоновка – это размещение в пространстве или на плоскости радиоэлементов, имеющих электрическое соединение в строгом соответствии с электрической принципиальной схемой.

Требования к компоновке:

- Минимальное паразитное взаимодействие элементами схемы и отдельными частями схемы.

- Паразитная ёмкость и паразитная индуктивность должны быть минимальны.

- Удобство сборки, регулировки и настройки.

- Технологичность (возможность автоматической сборки).

На стадии проектирования печатной платы выполняют аналитическую компоновку. При аналитической компоновке определяют размеры печатной платы и основные конструктивные показатели. Для того чтобы определить габаритные размеры печатной платы, рассчитывают установочную площадь всех размещённых на печатной плате элементов.

Выбор размера печатной платы зависит от:

- шага координатной сетки,

- минимальной ширины печатных проводников,

- размеров контактных площадок,

- расстояния между контактными площадками и печатными проводниками.

Данные параметры зависят от способа изготовления печатной платы. Размеры зависят от сложности принципиальной схемы, количества размещаемых на ней элементов, удельного сопротивления печатных проводников и допустимой плотности тока в них.

Плата расположена в корпусе горизонтально и закреплена в 4-х точках винтами. Диаметр 3,5.  Корпус изготовлен из ударопрочной пластмассы.

Выбор материала для изготовления печатных плат

Создание современных радиоэлектронных приборных устройств неразрывно связано с разработкой и освоением новых материалов.

Материал основания ПП выбрать по ТУ  на материалы конкретного вида  и ГОСТ110316-78 с учетом электрических и физико-механических параметров ПП, климатических факторов и химически агрессивных сред в процессе производства и эксплуатации, обеспечения автоматизации процессе  установки ЭРИ.

Требования к материалу основания ПП определяются:

- условием эксплуатации;

- электрическими, механическими, экономическими и другими требованиями  к ПП;

- типом ПП;

- конструкцией ПП;

- условием сборки и монтажа ячеек и др.

Основные требования:

- хорошие электроизоляционные свойства;

- высокая механическая прочность;

- высокая термостойкость;

- устойчивость  к агрессивным  технологическим средам;

- хорошая обрабатываемость;

- стабильность   электрических и механических параметров ПП при климатических воздействиях;

- низкая стоимость.

В качестве основания ПП применяют слоистые диэлектрики, с одной или двух сторон фольгированные медной фольгой или нефольгированные диэлектрики.

При выборе  материала основания ПП необходимо обратить внимание на предполагаемое механическое воздействие (вибрации, удары, линейные ускорения и т.п.) Класс точности ПП (ширину проводников, расстояние между ними), реализуемые  электрические функции и требования к электрическим параметрам, объект, на котором устанавливается  устройство и условия эксплуатации, быстродействие и прочее.

Технические требования к проектированию ПП

Согласно ГОСТ Р 53429-2009 «Платы печатные. Основные параметры конструкции» установлены семь классов точности печатных плат, в зависимости от совокупности применяемых размеров и предельных отклонений элементов конструкции.

Классы точности и соответствующие им предельные отклонения элементов конструкции представлены в таблице 7.

Размеры каждой из сторон печатной платы должны быть кратными:  2,5 мм - при длине до 100 мм включительно.

Таблица 7

Наименьшие номинальные размеры элементов проводящего рисунка печатных плат, в зависимости от класса точности

| Наименование параметра | Наименьшие номинальные значения параметров для класса точности, мм |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ширина проводника (t) | 0,75 | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,075 | 0,050 |
| Расстояние между проводниками (S) | 0,75 | 0,45 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,075 | 0,050 |
| Гарантийный поясок контактной площадки (b) | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,020 | 0,015 |
| Отношение номинального диаметра металлизированного отверстия к толщине платы (γ) | 0,40 | 0,40 | 0,33 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,10 |

Минимальный диаметр контактной площадки

Согласно ГОСТ Р 53429-2009 «Платы печатные. Основные параметры конструкции» (таблицы 1...4) при выборе 3-го класса точности ПП характеризуется следующими параметрами:

- минимальное значение ширины проводника t=0,25 мм;

- номинальное расстояние между проводниками S=0,25 мм;

- отношение номинального диаметра отверстия к толщине платы γ =0,33;

- предельное отклонение диаметра отверстия (при диаметре отверстия от 0,3 до 1,0 мм включительно) ∆d=±0,05 мм;

- допуск на ширину проводника ±0,10 мм;

- допуск на расположение осей отверстий (при размере большей стороны ПП до 180 мм включительно) ±0,08 мм.

Проводим расчёт диаметра контактной площадки для 3-го класса точности ПП. Расчёт осуществляется для каждого элемента в отдельности по формуле:

(9)

где d – номинальное значение диаметра отверстия, мм (для всех ЭРЭ диаметр отверстий равен 0,8 мм); b – гарантийный поясок, мм (0,10 мм

Расчёт габаритов ПП

Для расчета габаритов ПП необходимо знать количество и габариты устанавливаемых ЭРЭ. Количество ЭРЭ установлено схемой устройства и представлено в спецификации. Габариты и массу ЭРЭ находим по справочникам для радиолюбителей.

Указанные данные должны быть сведены в таблицу 8.

Таблица 8

Некоторые характеристики и размеры ЭРЭ

| Типы элементов | Размеры, мм | Количество элементов, шт. |
| --- | --- | --- |
| R |  |  |
| C …. |  |  |
| И другие |  |  |
| Итого |  |  |

1. Общая площадь, занимаемая элементами на плате, рассчитывается по формуле:

SЭЛ. = SR + SC +SVD +SVT + SDD  (мм2)	  		  (10)

Площадь печатной платы рассчитывается по формуле:

SПП.  = а · в						(11)

2.Коэффициент заполнения печатной платы определяем по формуле:

КЗАП = 						(12)

Расчёт платы на вибропрочность

Так как при совпадении собственных частот печатной платы с частотами внешних возмущающих воздействий значительно увеличиваются нагрузки, то необходимо, чтобы собственная частота колебаний платы находилась вне спектра частот внешних воздействий.

Определение частот собственных колебаний ведется с учетом характера закрепления печатной платы в модуле. Печатная плата расположена в корпусе горизонтально и закреплена в   4-х точках. Схема закрепления показана на рисунке 4.

Данные для расчёта печатной платы:

a (м) -длина платы,

b (м) –ширина платы,

h (м) – толщина платы.

Материал платы – стеклотекстолит СФ1 – 35Г – 1,5.

P = 1,83   -   плотность стеклотекстолита.

Е = 32 · 109    -   модуль Юнга.

ξ = 0,22 -   коэффициент Пуансона.

1.Определяем соотношение длин сторон платы.

Отношение длин сторон платы рассчитывается по формуле:

β = 						               (13)

2. Коэффициент α зависит от способа крепления печатной платы.

Для плат, закрепляющихся в 4-х точках, коэффициент α рассчитывается по формуле:

α =  g · (1 +  β2 )					    (14)

α = 9,87 · (1 + β 2)

3. Определяем цилиндрическую жесткость пластины.

Цилиндрическая жесткость пластины рассчитывается по формуле:

D = 					   (15)

4. Определим массу элементов на плате.

Типы и массы элементов заносятся  в таблицу 9.

Таблица 9

Типы и масса элементов

| Тип элементов | Масса одного элемента (г) | Количество элементов | Общая масса (г) |
| --- | --- | --- | --- |
| R |  |  |  |
| C …. |  |  |  |
| И другие |  |  |  |
| Итого |  |  | MЭЛ |

Общая масса элементов на плате рассчитывается по формуле:

MЭЛ  = МR + МC +МVD +МVT + МDD			       (16)

MЭЛ = МR + МC +МVD +МVT + МDD (кг)

Масса пластины печатной платы рассчитывается по формуле:

МПП = р· а· b· h					  (17)

МПП = 1,83 · а· b· h (кг)

5. Приведенная площади масса элементов рассчитывается по формуле:

М = 					    (18)

6. Рассчитаем частоту основного тона колебаний f, кГц, по формуле:

f				               (19)

f    (кГц)

7. Допустимая стрела прогиба рассчитывается по формуле:

δр = δдоп · ( а2 )

где а – длина большой стороны платы,

δдоп = 0,01 согласно ГОСТ10.317-79.

Реальный прогиб печатной платы определяется по формуле:

q = ,					    (20)

где g =9,8.

Рассчитав распределение нагрузки q, можем определить реальный прогиб печатной платы δ максимум, он рассчитывается по формуле:

δмакс = К·,                                                       (21)

где b – величина малой стороны платы;

К  - коэффициент, зависящий от крепления печатной платы и равный

0,084 для 4-х - точечного крепления.

Если  δр > δmax, то печатная плата выдержит выбранную перегрузку.

Расчёт на электромагнитную совместимость

Для оценки электромагнитной устойчивости проектируемого изделия проверяют емкостную и индуктивную составляющие от паразитной связи, которые зависят, соответственно, от паразитной емкости между печатными проводниками и от паразитной взаимной индуктивности между ними.

Паразитная емкость С, пФ, между 2 печатными проводниками определяется по формуле:

С = Спог. · l1,

где Спог = Кп ·  – погонная емкость между 2 проводниками;

l1 – длина взаимного перекрытия проводников.

ξ’ = ,                                                (22)

где εп – диэлектрическая проницаемость печатной платы ( = 4,5);

ξb – диэлектрическая проницаемость воздуха (=1).

ξ’ =

Коэффициент пропорциональности определяем по графику, приведенному на рисунке 1.

Для  плат,  выполненных по 3 классу точности, толщина проводников при комбинированном позитивном методе изготовления 60 мкм, а толщина будет равна  S1 =1,5 мм,  Кп будет равно 0,05пф/см.

Рисунок 1 – График зависимости параметров ОСТ4.Г0.10.009

Паразитная взаимоиндукция между печатными проводниками М, нГн, определяется по формуле:

М = ,                                      (23)

где t1 – ширина печатного проводника (см);

S – расстояние между проводниками (см).

Индуктивность печатных проводников L, мкГн, определяется по формуле:

L = Lпог ·

Lпог – погонная индуктивность.

Для печатного проводника шириной 0,2 мм погонная индуктивность печатного проводника составит   Lпог = 0,0168 мкГн/см

Резонансная частота контура, образуемая паразитными связями,  рассчитывается по формуле:

(24)

Полученная частота контура должна лежать вне диапазона рабочих частот проектируемого устройства.

2.6.7 Расчёт надежности

При расчёте надежности  определить интенсивность отказа λ ( t ), среднюю  наработку на отказ (Тср), вероятность безотказной работы в течение заданного времени Р(t) и сделать вывод о степени надежности ФУ.

Расчет интенсивности отказов проводиться по формуле:

λ ОБЩ = ,                                            (25)

где λi – интенсивность отказов i элемента,

Ni – количество этих элементов,

м – количество элементов.

Проведем расчет интенсивности отказов проектируемого устройства, с учетом того, что коэффициент нагрузки входит в интенсивность отказов каждого радиоэлемента, значения вносим в таблицу 10.

Таблица 10

Интенсивность отказа радиоэлементов

| Наименование радиоэлемента | Интенсивность отказов λi (13·10-6 1/час) | Количество элементов Ni | Интенсивность отказов общее по каждой группе элементов λi общ |
| --- | --- | --- | --- |
| R |  |  |  |
| C …. |  |  |  |
| И другие |  |  |  |
| Итого: |  |

Вероятность безотказной работы устройства рассчитывается по формуле:

(26)

Вероятность безотказной работы устройства Р(t) и Q(t) рассчитывается  для промежутка времени t, который выбирается из ряда 1000, 2000,  4000, 16000 часов  или другого.

Средняя наработка на отказ определяется из соотношения:

Тср = 	(час)				              (27)

Определяем вероятность отказа устройства для выбранного промежутка времени и строим график зависимости вероятности отказов от времени.

2.6.8  Выбор технологического оборудования, применяемого для сборки печатных плат

Выбор производится согласно ГОСТ 14.304-73. Выбор должен быть основан на анализе затрат на реализацию технологического процесса в установленный промежуток времени при заданном количестве изделий. Анализ предусматривает сравнение оборудования, отвечающего одинаковыми требованиями, для этого используется метод весовых параметров сравниваемых типов. Ранжируются параметры с учетом их важности и значимости. По наибольшей суммарной взвешенной оценке выбирают лучший тип оборудования.

2.6.9    Выбор припоя и флюса, применяемых для пайки

При пайке, как ручной, так и автоматической, применяют припои и флюсы. Выбор конкретных марок и составов припоев и флюсов осуществляется   в соответствии с отраслевым стандартом ОСТ4   ГО 033200 «Припои  и флюсы для пайки. Марки, состав, свойства и область применения».

Флюсы для пайки электронных  изделий относятся к смолосодержащим и смолонесодержащим.

Основу смолосодержащих флюсов составляет канифоль. Органические кислоты (салициловая, молочная, стеариновая,  лимонная,  муравьиная и т.д.) могут быть использованы только для подготовки поверхности к пайке, однако в силу их большой активности они требуют тщательной промывки изделий после пайки. Эти кислоты  чаще всего используются в качестве активаторов  и добавок к флюсам на основе канифоли.

Использование активных флюсов для монтажной пайки категорически запрещено!

Выбор припоя

Низкотемпературные припои предназначены для выполнения технологического  процесса (ТП) горячего лужения и пайки цветных металлов и металлизированных или металлических и неметаллических материалов.

Для электрических соединений наиболее широко используют сплавы олово - свинец с содержанием компонентов от 60-40 до 30-70 масс %, а так же cеребросодержащие, индиевые, висмутовые, кадмиево-цинковые, оловянно- серебряные.

Критерием выбора припоя является максимально допустимая температура пайки и технологические возможности предприятия, смачиваемость, прочность, стоимость.

Состав припоя можно найти в справочниках, стандартах, каталогах фирм-поставщиков и в специальной литературе.

2.6.10   Выбор жидкости для чистки ПП

Жидкости предназначены для отмывки изделий от флюсов после пайки. При выборе очистной жидкости необходимо учитывать остаток, растворяющую способность, время и условие отмывки, влияние на элементы конструкции, токсичность и пожароопасность.

Водорастворимые флюсы отмываются в проточной холодной и горячей воде с использованием мягких щеток. Канифольные флюсы в процессе индивидуальной пайки промывают этиловым спиртом; при групповой пайке применяют ультразвуковую очистку щетками со спирто-бензиновой смесью; в трихлорэтане или хлористом метилене.

Выбранный припой ПОС–61 по ГОСТ 21 931–76 легко удаляется спиртом или спиртовой смесью, горячей водой, не обладает коррозионными свойствами, что особенно важно при длительной эксплуатации изделия.

2.6.11  Выбор материала защитного покрытия

Для защиты поверхности платы от загрязнений, особенно при эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях и агрессивных средах, применяются органические защитные покрытия лаком Ур-231-ТУ, 3410 ТУ51н35-58,  АК-546 ТУ316-156-050-11907-98, спреем «Фторел», изготовленным на основе фторопласта Ф-32Л.

Общие требования к лаковым покрытиям:

- покрытие должно быть плотным, однородным, без посторонних включений;

-  покрытие должно обладать хорошими  диэлектрическими свойствами  и электрическими свойствами;

-  лаковые плёнки должны быть влагостойкими.

Второе предназначение лаковых покрытий – дополнительно удерживать элементы платы, частично разгружая паяные соединения.

2.6.12  Контроль печатной платы

Технический процесс изготовления печатных плат состоит из большого числа взаимосвязанных операций, при выполнении которых возникают неучтенные и трудно предсказуемые возмущения, приводящие к отклонению выходных параметров от номинальных.

Контроль и испытание печатных плат предназначены для определения качества изготавливаемых изделий, по которым понимают степень их соответствия требованиям чертежа, техническим условиям, отраслевым и государственным стандартам.

На повышение качества влияет:

- Входной контроль исходных материалов.

- Строгое соблюдение режима и последовательности операций процесса производства.

- Использование автоматизированного технологического оборудования со встроенными средствами активного контроля.

- Проведение испытаний.

- Организация системы управления качеством.

Входному контролю подвергается каждая партия, поступающая на производство диэлектрика, фоторезиста, трафаретной печатной краски. Особое внимание уделяется технологическим свойствам материала.

Операционный контроль качества производится более ответственно    из-за технологических операций, тщательно проверяется качество фотошаблонов, сетчатых трафаретов, монтажных отверстий межслойных соединений МПП.

Высокая надежность операционного контроля сводит число дефектных изделий на минимум при выходном контроле.

Основными видами выходного контроля печатных плат являются:

- Контроль внешнего вида.

- Инструментальный контроль геометрических параметров и степени точности выполнения отдельных элементов.

- Определение целостности токопроводящей цепи, сопротивления изоляции.

При проведении контроля печатных плат могут быть выявлены такие дефекты, как: отслоение элементов печатного монтажа, выход отверстий за пределы контактных площадок, вздутие, коробление, короткое замыкание между элементами печатного монтажа, разрыв токопроводящих цепей.

Для контроля печатных плат используют специальное оборудование. Например, геометрические характеристики печатных плат – толщина, диаметр отверстий, расстояние между их центрами, величина их коробления, габаритные размеры. Смещения отверстий контролируются с помощью стандартных инструментов, таких, как КПП – 1 (РФ), VS/4 (Великобритания).

2.6.13 Вопросы охраны труда и техника безопасности

В данном разделе могут приводиться данные по организации рабочих мест радиомонтажника, технике безопасности при работе с паяльником, правила электробезопасности, безопасные условия  охраны труда, правила защиты от статического электричества и пр.

2.6.14  Разработка заключения

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию исследования подводятся итоги по теме. Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенного исследования. В заключении излагаются полученные выводы и определяется их соотношение с целью исследования, конкретными задачами, сформулированными во введении.

2.6.15  Составление списка источников и литературы

В список источников и литературы включаются источники, изученные Вами в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте курсового проекта.

Внимание! Список источников и  литературы  оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными государственными стандартами.

Список источников и литературы должен содержать 15 - 20 источников (не менее 10 книг и 10-15 материалов периодической печати), с которыми работал автор курсового проекта.

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы применяется сквозная нумерация.

При ссылке на литературу в тексте проекта следует записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе «Список источников и литературы» порядковый номер в квадратных скобках.  Ссылки на литературу нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется сквозная нумерация.

3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ/
ПРОЕКТОВ

3.1 Оформление текстового материала

Текстовая часть работы должна быть исполнена  в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, абзацный отступ первой строки – 1,25, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Все страницы работы должны быть пронумерованы: нумерация автоматическая, сквозная, в нижнем колонтитуле, по центру, арабскими цифрами, размер шрифта – 12 пт.

Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании работы  не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему работы. Расстояние между заголовками разделов, подразделов и основным текстом – два интервала.

При делении работы на разделы (главы) согласно ГОСТ 2.105-95 обозначение производят порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с абзацного отступа 1,25 см. При необходимости подразделы  (параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделённых точками.  В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также нумеруется. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.

Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы). Заголовки структурных элементов работы печатаются заглавными буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ), без точки в конце, без подчеркивания, форматирование – по центру. Главы основной части работы не являются структурными элементами и оформляются по правилам, изложенным выше по тексту данного документа.

Для того, чтобы сделать текст понятным и выразительным, в тексте документа используют автоматические нумерованные и маркированные списки.

Пример 1 нумерованного списка:

  - Невозможно испытывать твердые материалы свыше НВ=450, т.е. закаленные металлы.

  - Метод дает грубый (большой) отпечаток, что не всегда допустимо.

  - Нельзя испытывать материал тоньше 2-х мм, т.к. шарик будет продавливать тонкий слой металла.

Пример 2 нумерованного списка:

- Нагрузка пресса на образец - 3000; 1000; 750; 250; 187; 5; 62,5; 15,6 кг.

- Диаметры шариков - 10; 5 и 2,5 мм.

- Выдержки под нагрузкой  - 10; 30 и 60 сек.

- Наибольшая высота испытуемого изделиям  - 250 мм.

- Габаритные размеры пресса: 840х700х250 мм.

Пример маркированного списка:

- способ расклада;

- способ деления;

- табличный способ.

Не допускается использовать в качестве маркеров различные картинки, значки, галочки и т.д. Рекомендуемый маркер: «–».

В тексте работы (за исключением формул, таблиц и рисунков) не допускается:

- применять математический знак «минус» (–), а  перед отрицательными значениями величин следует писать слово «минус»;

- применять знак ( для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);

- применять без числовых значений математические знаки, например  >, ≥, <, ≤, ≠, а также знаки №, %;

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

3.2 Оформление таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия.

Таблицы в пределах всей работы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово «Таблица» курсивным шрифтом, выравнивая по правому краю.Название таблицы записывается на следующей строке, выравнивая по центру. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,  разделенных точкой. Шрифт в таблице – Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – одинарный, текст в шапке таблицы выравнивается по центру.

Пример:

Таблица 1

Предельные величины разброса угловой скорости автомобилей, %

| Категория автомобиля | Боковое ускорение автомобиля wy м/с2 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 |
| М1 | 10 | 30 | 80 |
| М2 , N1 | 10 | 20 | 60 |
| М3 , N2 , N3 | 10 | 10 | -- |

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишут полностью, например: в таблице 4…

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик.

При переносе таблицы на другой лист (страницу) необходимо повторять шапку таблицы. Для этого выделите шапку таблицы, щёлкните на ней правой кнопкой мыши и выполните команду: Свойства таблицы ( Строка ( установить галочку в поле «Повторять как заголовок на каждой странице». Название помещают только над первой частью таблицы.

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали.

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости, допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать, по возможности, просто и кратко.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз.

Примеры:

Таблица 1.1

Размеры стандартных налоговых вычетов

| Вычет | 2011 год, руб. | 2012 и 2013 годы, руб. | Порог для применения вычета, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| На работника | 400 | — | 40 000 |
| На работника для категорий граждан, упомянутых в подпункте 2 пункта 1 статьи 218 Налогового Кодекса РФ | 500 | 500 | Не ограничен |
| На работника для категорий граждан, упомянутых в подпункте 1 пункта 1 статьи 218 Налогового Кодекса РФ | 3000 | 3000 | Не ограничен |
| На первого и второго ребенка | 1000 | 1400 | 280 000 |
| На третьего и каждого последующего ребенка | 3000 | 3000 | 280 000 |
| На каждого ребенка-инвалида до 18 лет (учащегося инвалида I и II группы до 24 лет) | 3000 | 3000 | 280 000 |

Таблица 1.2

Номинальный ток и номинальное напряжение для разных типов изоляторов

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| ПНР-6/400 | 6 | 400 |
| ПНР-6/800 |  | 800 |
| ПНР-6/900 |  | 900 |

3.3 Оформление формул и уравнений

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например: Временное сопротивление разрывуВ.

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова (следовательно, откуда и т.п.) – в начале строки. Например:

Из условий неразрывности находим

Q = 2rvr .                             	(1)

Так как

r,

то

Q = .                                              		(2)

Для основных формул и уравнений, на которые делаются ссылки, вводят   сквозную нумерациюарабскими цифрами. Промежуточные формулы и уравнения, применяемые для вывода основных формул и упоминаемые в тексте, допускается нумеровать строчными буквами латинского или русского алфавита.

Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах каждого раздела двойными числами, разделенными точкой, обозначающими номер раздела и порядковый номер формулы или уравнения, например: (2.3), (3.12) и т.д.

Номера формул и уравнений пишут в круглых скобках у правого края страницы на уровне формулы или уравнения.

Пример:

N = Sпост/(Ц – Sпер1),					(3)

где	N – критический объём выпуска, шт.;

Sпост – постоянные затраты в себестоимости продукции, руб.;

Ц – цена единицы изделия, руб.;

Sпер1 – переменные затраты на одно изделие, руб.

Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, сложения вычитания и на знаках соотношения (). Не допускаются переносы при знаке деления (:).

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.

Пример:

(4)

3.4 Оформление иллюстраций

Все иллюстрации, помещаемые в работу/проект, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе/проекте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует располагать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают сокращенным словом «смотри», например, см. рисунок 3.

Размещаемые в тексте  иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации,  разделенных точкой, например Рисунок 1.1 - Название рисунка.

Точка в конце названия рисунка не ставится. Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

3.5 Оформление ссылок

Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом илиупоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части), необходимых для его общей характеристики иидентификации. Ссылки различаются, в частности, по местурасположения в документе:

- внутритекстовые, помещённые в тексте документа;

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску).

Внутритекстовая библиографическая ссылка приводится непосредственно в строке после текста, к которому она относится, и заключается в круглые скобки.

Пример:

Социальная позиция связана с местом индивида в системе отношений в обществе (Машарова Т.В. Социальное самоопределение учащейся молодёжи в условиях современного общества. - Киров: ВГУ, 2003).

Ссылки на используемые источники следует указывать порядковым номером библиографического описания источника в списке  источников и литературы. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки и помещают в конце абзаца.

При ссылках на стандарты указывают только их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта в списке источников и литературы.

Примеры:

- [3] – ссылка на нормативный документ или Интернет-ресурс, находящийся в списке источников и литературы под порядковым номером 3;

- [5, с. 123] – ссылка на источник, находящийся в списке источников и литературы под порядковым номером 5; 123 – номер страницы.

Подстрочная библиографическая ссылка оформляетсякак примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы.

Пример:

в основном тексте:

На основании исследований Парсонса было дано следующее определение профориентации «Профессиональнаяориентация – это процесс оказания помощи индивиду в изучении профессии и собственных личных качеств, процесс, завершающийся разумным выбором профессии»1.

в примечании (в нижнем колонтитуле):

_________________

1 Укке, Ю. В. Диагностика сознательности выбора профессии у японских школьников // Вопросы психологии. – 1990.- №5. – С.17

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный порядок для всего документа:сквозную нумерацию по всему тексту либо в пределах каждойглавы, раздела, части, либо для данной страницы документа.

3.6 Оформление списка источников и литературы

Список источников и литературы составляется с учетом правил оформления библиографии. Список источников и литературы должен содержать не менее 20 – 25 источников  для технических специальностей и не менее 50 – 55 источников  для специальностей гуманитарного и социально-экономического профиля, с которыми работал автор дипломной работы/дипломного проекта. Источники и литература в списке располагаются по разделам в следующей последовательности:

- нормативные материалы (законы, постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ, письма, инструкции, распоряжения Министерств и ведомств РФ, ГОСТы);

- научные, технические и/или учебно-методические издания;

- ресурсы сети Интернет.

Источники и литература в каждом разделе  размещаются в алфавитном порядке. Для всего списка применяется сквозная нумерация.

Книги одного, двух, трех авторов

- Дмитриевский А.В., Тюфяков А.С. Бензиновые двигатели / М.: Машиностроение,  1986. – 213 с.

- Каменев А.Ф. Технические системы: закономерности развития. – М.: Машиностроение, 1985. – 185 с.

- Руднева Е.В. Эмиссия корпоративных ценных бумаг. - М.: Издательство «Экзамен», 2001. – 288 c.

Книги четырех и более авторов

- Электронное управление автомобильными двигателями / Г.П. Покровский., Е.А. Белов., С.Г. Драгомиров и др. - М.: Машиностроение,  1994. – 678 с.

Словари и справочники

- Автомобильный справочник. Пер. с англ. 1-е русское изд. – М.: Изд-во «За рулем», 2000. - 896 с.

- Новый политехнический словарь / Под ред. А.Ю. Ишлинского. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 671 с.

- Попржедзинский Р.А. и др. Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей: Справочник. — М.: Транспорт, 1988.-196 с.

Издания, не имеющие индивидуального автора

- Специальные способы литья: Справ. / Под оющей ред. В.А. Ефимова. – М.: Машиностроение, 1991. – 734 с.

- Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей: Материалы IX Междунар. научно-практ. конф. Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2003. – 564 с.

Многотомные издания

- Двигатели внутреннего сгорания. Т.1. Достижения в области развития ДВС / Серия «Итоги науки и техники». – М.:ВИНИТИ, 1975. – 208 с.

Патентные документы

- Патю 5159915 США, МПК F 02 M 31/00. Электродвигатель топлива для электромагнитной форсунки / Morris M.J., Dutton J.C. – 6 с.

Нормативные документы

- Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999 г.

- ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности. С изменениями с 01.1999 г.

- ГОСТ 7.9 – 77 Реферат и аннотация. М.: Изд-во стандартов, 1981. – 6 с.

- Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть первая от 30  ноября 1994 г.  N 51-ФЗ (с последующими изменениями).

- Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля  1998 г. N 146-ФЗ (ред. от 29.12.2001) (с последующими изменениями и дополнениями).

- Федеральный Закон  от  26  декабря  1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных  обществах"  (с последующими изменениями и дополнениями).

Составная часть документов

- Вырубов Д.Н. Испарение топлива // Сб. «Камеры сгорания авиационных ГТД»/ М., 1957. –С. 178-194.

- Гершман И.И., Пик О.К. Исследование развития и испарения топливной пленки // Тр. НАМИ. – 1965. – Вып. 75. – С. 3-29.

- Литвин Л.Я. Особенности рабочего процесса двигателей с искровым зажиганием при повышеннной турбулентности заряда // Двигателестроение. -  1987. - №11. С. 7-9.

Электронные издания и Интернет-ресурсы

- БиблиоСерт: Сб. законодательных и нормативных документов по сертификации: [более 1000 документов]. – [Электронный ресурс] (около 110 Мбт). – М.: Стандарты и качество, 2002. – 1 электрон. Опт. Диск (CD ROM).

- http://www.openet.ru.

- www.disclosure.fcsm.ru.

3.7 Оформление приложений

В приложениях помещают материал, дополняющий основной текст. Приложениями могут быть:

- бланки документов и образцы их заполнения;

- графические материалы;

- таблицы большого формата;

- расчеты;

- технологические карты,

- описание аппаратуры и приборов;

- описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ и его буквенного обозначения. Каждое приложение должно иметь название. Название приложения на следующей строке с прописной буквы отдельной строкой. Шрифт не жирный Форматирование – по центру.

3.8  Оформление содержания

Содержание работы размещается на отдельной пронумерованной странице, снабжается заголовком «СОДЕРЖАНИЕ», записанным по центру, не нумеруется как раздел и включается в общее количество страниц текста работы.

В содержание включаются номера структурных элементов текста: разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, имеющих заголовок, номера и наименования приложений и номера страниц, с которых они начинаются.

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте.

Заголовки, включенные в содержание, записываются строчными буквами. Прописными буквами должны записываться заглавные буквы и аббревиатуры.

Рекомендуется формировать автоматическое оглавление (Ссылки ( Оглавление), предварительно применяя стили к наименованиям разделов и подразделов (Заголовок 1, Заголовок 2…).

3.9 Требования к лингвистическому оформлению курсовой работы/проекта

Курсовой проект должна быть написана логически последовательно, литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д.

При написании курсовой работы/проекта не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например:

- изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …,

- на основе выполненного анализа можно утверждать …,

- проведенные исследования подтвердили…;

- представляется целесообразным отметить;

- установлено, что;

- делается вывод о…;

- следует подчеркнуть, выделить;

- можно сделать вывод о том, что;

- необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;

- в работе рассматриваются, анализируются...

При написании курсовой работы необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения:

- для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность:

- прежде всего, сначала, в первую очередь;

- во – первых, во – вторых и т. д.;

- затем, далее, в заключение, итак, наконец;

- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;

- в последние годы, десятилетия;

- для сопоставления и противопоставления:

- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;

- как…, так и…;

- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и;

- по сравнению, в отличие, в противоположность;

- для указания на следствие, причинность:

- таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим;

- отсюда следует, понятно, ясно;

- это позволяет сделать вывод, заключение;

- свидетельствует, говорит, дает возможность;

- в результате;

- для дополнения и уточнения:

- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности;

- главным образом, особенно, именно;

- для иллюстрации сказанного:

- например, так;

- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;

- подтверждением  выше сказанного является;

- для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.:

- было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;

- как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;

- аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;

- по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х;

- для введения новой информации:

- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;

- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;

- остановимся более детально на…;

- следующим вопросом является…;

- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…;

- для выражения логических связей между частями высказывания:

- как показал анализ, как было сказано выше;

- на основании полученных данных;

- проведенное исследование позволяет сделать вывод;

- резюмируя сказанное;

- дальнейшие перспективы исследования связаны с….

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные союзы и клише:

- поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…;

- в связи, в результате;

- при условии, что, несмотря на…;

- наряду с…, в течение, в ходе, по мере.

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в тексте курсовой работы/проекта было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой работы значение.

В курсовом проекте должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

4. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА

Проект, выполненный с соблюдением рекомендуемых требований, оценивается и допускается к защите. Защита должна производиться до начала экзамена по МДК или ПМ.

Процедура защиты проекта включает в себя:

- выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин),

- ответы на вопросы членов комиссии, в которую входят преподаватели  дисциплин профессионального цикла.

Также в состав комиссии могут входить: методист, мастера производственного обучения.  На защиту могут быть приглашены преподаватели и студенты других специальностей.

При подготовке к защите Вам необходимо:

- внимательно прочитать содержание отзыва руководителя работы,

- внести необходимые поправки, сделать необходимые дополнения и/или изменения;

- обоснованно и доказательно раскрыть   сущность темы  курсового проекта;

- обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.

ПОМНИТЕ, что оценка за проект  выставляется комиссией после защиты.

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, содержательности Вашего выступления и ответов на вопросы во время защиты.

Результаты защиты оцениваются по четырех балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается проект, выставляется только при условии успешной сдачи проекта на оценку не ниже «удовлетворительно».

Если Вы получили неудовлетворительную оценку по проекту, то не допускаетесь к квалификационному экзамену по профессиональному модулю. Также по решению комиссии Вам может быть предоставлено право доработки работы в установленные комиссией сроки и повторной защиты.

К защите проекта предъявляются следующие требования:

- Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа источников и литературы.

- Умелая систематизация цифровых данных в виде формул, расчетов, таблиц и графиков с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых явлений и процессов.

- Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска направлений совершенствования деятельности.

- Аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций.

- Логически последовательное и самостоятельное изложение материала.

- Оформление материала в соответствии с установленными требованиями.

- Обязательное наличие на проект отзыва руководителя.

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и согласовать с руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал.

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время доклада на защите, которое составляет 8-10 минут. Доклад целесообразно строить не путем изложения содержания работы по главам, а по задачам, то есть, раскрывая логику получения значимых результатов. В докладе обязательно должно присутствовать обращение к иллюстративному материалу, который будет использоваться в ходе защиты работы. Объем доклада должен составлять 7-8 страниц текста в формате Word, размер шрифта 14, полуторный интервал. Рекомендуемая структура доклада приведена в таблице 11.

Таблица 11

Структура доклада

| № | Структура доклада | Объем | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление темы работы | До 1,5 страниц | До 2 минут |
| 2. | Актуальность темы |  |  |
| 3. | Цель работы |  |  |
| 4. | Постановка задачи, результаты ее решения и сделанные выводы (по каждой из задач, которые были поставлены для достижения цели курсового проекта) | До 6 страниц | До 7 минут |
| 5. | Перспективы и направления дальнейшего исследования данной темы | До 0,5 страницы | До 1 минуты |

В случае неявки на защиту  по уважительной причине, Вам будет предоставлено  право на защиту в другое время.

В случае неявки на защиту по неуважительной причине, Вы получаете неудовлетворительную оценку.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Примерный  перечень  тем   проектов

по ПМ.02 Производство радиоэлектронных приборных устройств

и систем

| 1 | Разработка технологического процесса сборки платы электронной мышеловки |
| --- | --- |
| 2 | Разработка технологического процесса сборки платы сенсорного выключателя |
| 3 | Разработка технологического процесса сборки платы автомата световых эффектов |
| 4 | Разработка технологического процесса сборки платы реле времени для включения нагрузки |
| 5 | Разработка технологического процесса сборки платы автоматического выключателя лампы с применением оптического датчика присутствия |
| 6 | Разработка технологического процесса сборки платы датчика громкого звука с таймером |
| 7 | Разработка технологического процесса сборки платы контроллера влажности в теплице |
| 8 | Разработка технологического процесса сборки платы ретранслятора ИК-сигнала через радиоканал |
| 9 | Разработка технологического процесса сборки платы схемы автоматического выключателя для управления тепловой пушкой |
| 10 | Разработка технологического процесса сборки платы акустического реле, реагирующего на хлопок в ладоши |
| 11 | Разработка технологического процесса сборки платы схемы управления погружным насосом |
| 12 | Разработка технологического процесса сборки платы УКВ приемника на диапазон частот 80-135 МГц |
| 13 | Разработка технологического процесса сборки платы ЧМ генератора на диапазон 90-110 МГц |
| 14 | Разработка технологического процесса сборки платы блока питания на транзисторах (0-16В, 3А) |
| 15 | Разработка технологического процесса сборки платы универсального источника питания на 150-480В |
| 16 | Разработка технологического процесса сборки платы простого двухполярного источника питания |
| 17 | Разработка технологического процесса сборки платы зарядного устройства для ноутбука ASUS |
| 18 | Разработка технологического процесса сборки платы зарядного устройства для аккумуляторов емкостью 4-7Ач |
| 19 | Разработка технологического процесса сборки платы источника питания для светодиодных осветителей |
| 20 | Разработка технологического процесса сборки платы таймера к зарядному устройству |
| 21 | Разработка технологического процесса сборки платы устройства дистанционного переключателя нагрузок |
| 22 | Разработка технологического процесса сборки платы приемника луча от лазерной указки для дистанционного управления |
| 23 | Разработка технологического процесса сборки платы радиомикрофона на FM диапазон |
| 24 | Разработка технологического процесса сборки платы усилителя низкой частоты на микросхеме TDA7384 |
| 25 | Разработка технологического процесса сборки платы высококачественного усилителя для наушников на микросхеме TDA2003 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ГБПОУ  «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙКОЛЛЕДЖ»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения  курсового проекта

Студентом ___ курса__________ группы ____________________________________

ФИО

По теме    ________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

| № Этапа работы | Содержание этапов работы | Плановый срок выполнения этапа | Планируемый объем выполнения этапа % | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | Введение Принцип работы устройства по заданию Анализ сборочного состава Оценка технологичности изделия Оценка подготовленности изделия к автоматизированному производству Разработка технологического процесса Компоновка устройства Выбор материала ПП Расчёт габаритов ПП Расчёт платы на вибропрочность Расчёт на электромагнитную совместимость Расчёт надёжности Выбор технологического оборудования, применяемого для сборки печатных плат Выбор припоя и флюса, применяемых для пайки Контроль печатной платы Охрана труда Заключение Список источников и литературы |  | 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 |  |

Студент                                           подпись                                        И.О. Фамилия

00.00.0000 г.

Руководитель                                  подпись                                        И.О. Фамилия

00.00.0000 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Разработка введения

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы проекта, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи работы.

Во введении приводятся сведения о современном состоянии решаемого вопроса, актуальность рассматриваемой темы проекта. Указываются перспективы развития радиотехники в целом и применения различных радиоэлектронных приборных устройств.

Введение должно подготовить к восприятию основного текста работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В первом предложении называется тема проекта.

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования рассматривается с позиций современного состояния радиоэлектронных приборных устройств. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных статьях специальных журналов. Здесь же можно перечислить источники информации, используемые для исследования.

Цель исследования (разработки) (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в предложении своего варианта схемы радиоэлектронного приборного устройства.

Объект исследования (разработки) (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с понятиями. В данном пункте дается определение явлению, на которое направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации).

Предмет исследования (разработки) (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается через результаты этих действий.

Задачи исследования (разработки) (как идти к результату?), пути  достижения  цели. Задачи определяются, исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание разделов работы.

Теоретическая и практическая значимость исследования (разработки )  (что нового, ценного дало исследование?).

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов  и предложений придает работе большую практическую значимость.

При написании  можно использовать следующие фразы: результаты исследования позволят осуществить...; будут способствовать разработке...;    позволят совершенствовать….

Таблица П3.1

Комментарии по формулированию элементов введения

| Элемент введения | Комментарий к формулировке |
| --- | --- |
| Актуальность темы | Почему это следует изучать? Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности. |
| Цель исследования | Какой результат будет получен? Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. |
| Объект исследования | Что будет исследоваться? Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена исследовательская деятельность. |
| Предмет исследования | Как и через что будет идти поиск? Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения явления или проблемы. |
| Гипотеза исследования | Что неочевидно в исследовании? Утверждение значимости проблемы, предположение, доказательство возможного варианта решения проблемы. |
| Задачи работы | Как идти к результату? Определяются, исходя из целей работы и в развитие поставленных целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Рекомендуется сформулировать 3 – 4 задачи. |
| Методы исследования | Как изучали? Краткое перечисление методов через запятую без обоснования. |
| Теоретическая и практическая значимость исследования | Что нового, ценного дало исследование? Формулировка теоретической значимости не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе большую практическую значимость. |
| Структура работы (завершающая часть введения) | Что в итоге в работе/проекте представлено? Краткое изложение перечня и/или содержания глав проекта. |

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в проекте представлено).

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части проекта, например: «Структура работы включает в себя введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение, список источников и литературы,  приложения (графическую часть курсового проекта)».

Здесь допустимо дать развернутую структуру проекта и кратко изложить содержание разделов. (Чаще содержание разделов  проекта излагается в заключении).

Таким образом, введение должно подготовить к  восприятию основного текста работы.

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице П3.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Пример разработки введения курсового проекта

ВВЕДЕНИЕ

Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем в промышленности невозможно без применения современной элементной базы и прогрессивных технологических процессов в производстве и его автоматизации. Использование грамотно разработанных технологических процессов производства с использованием средств автоматизации способствует росту производительности труда и коренным образом меняет роль человека в процессе производства.

При автоматизации повышается культурно-технический уровень работников, и создаются условия для ликвидации различий между умственным и физическим трудом.

Главным условием высокого качества выпускаемой продукции служит бесперебойная работа технологического оборудования, которая зависит от грамотно разработанного  технологического процесса и полной автоматизация производства.

Проблема исследования настоящего курсового проекта – разработка технологического процесса сборки платы  устройства защиты  акустической системы  в автоматизированном производстве с высокой степенью надежности и качества.

Актуальность курсового проекта заключается в том, что качественная разработка технологического процесса сборки платы радиоэлектронного приборного устройства, применение современных материалов и современного технологического оборудования позволит усовершенствовать процесс изготовления устройства в целом; применение средств автоматизации   в производстве  печатных плат позволит повысить  производительность производства и снизить сроки изготовления устройства.

Объектом исследования курсового проекта является разработка оптимального технологического процесса сборки платы заданного изделия.

Производство печатных плат и их сборка один  из важнейших процессов в  производстве РПУ и систем в приборостроении. Это определяется возрастающей  ролью, которую РПУ и системы занимают  во многих отраслях народного хозяйства.

Предметом исследования в данном курсовом проекте является технологический процесс сборки платы устройства защиты акустической системы.

Целью  курсового проекта является проведение специальных расчетов по определению технологичности изготовления устройства защиты акустической системы, проведение специальных конструкторских расчетов.

Задачами курсового проекта являются:

- оценка подготовленности изделия к автоматизированному производству

- разработка технологического процесса сборки платы изделия

- выбор технологического оборудования для сборки  платы изделия

- разработка мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

В данном курсовом проекте использованы следующие методы исследования:

- метод анализа (анализ справочной литературы и нормативно-технической документации);

- метод обобщения (изучение, обобщение и сравнение технологий и технических характеристик);

- метод моделирования (моделирование схемы автоматизации технологического процесса).

Практическая значимость исследования заключается в том, что спроектированный технологический процесс  автоматизации изготовления изделия может быть реализован на любом  предприятии соответствующего профиля.

Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, теоретическую часть, технологическую часть, расчётную часть, графическую часть, заключение, литература, нормативно - техническую документацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Требования по оформлению списка источников и литературы

Книга с указанием одного, двух и трех авторов

Фамилия, И.О. одного автора (или первого) Название книги: сведения относящиеся к заглавию (то есть сборник, руководство, монография, учебник и т.д.) / И.О. Фамилия одного (или первого), второго, третьего авторов; сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о переиздании (например: 4-е изд., доп. и перераб.). – Место издания: Издательство, год издания. – количество страниц.

Пример:

- Краснов А. Ф.  Ортопедия в задачах и алгоритмах / А. Ф. Краснов, К. А. Иванова, А. Н. Краснов. – М. : Медицина, 1995. – 23 с.

- Нелюбович Я.  Острые заболевания органов брюшной полости: сборник: пер. с англ. / Я. Нелюбович, Л. Менткевича; под ред. Н. К. Галанкина. - М.: Медицина, 1961. - 378 с.

Книги, имеющие более трех авторов

Коллективные монографии

Название книги: сведения относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного автора с добавлением слов [и др.] ; сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Сведения о произведении (например: 4-е изд., доп. и перераб.). - Место издания: Издательство, год издания. – Количество страниц.

Пример:

- Гигиена  малых  и  средних  городов / А.В. Иванов [и др.]. – 4-е изд., доп. - Киев: Здоров'я, 1976. - 144 с.

Сборник статей, официальных материалов

Пример:

- Социальные льготы: сборник / сост. В. Зинин. – М.: Соц. защита, 2000. – Ч.1. – 106 с.

- Оценка методов лечения психических расстройств: доклад ВОЗ по лечению психических расстройств. - М.: Медицина, 1993. - 102 с.

Многотомное издание. Том из многотомного издания

Пример:

  - Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Астрель, 2000. – 4 т.

  - Регионы России: в 2 т. / отв. ред. В.И. Галицин. – М. : Госкомстат, 2000. – Т.1. – 87 с.

Материалы конференций, совещаний, семинаров

Заглавие книги: сведения о конференции, дата и год проведения / Наименование учреждения или организации (если название конференции без указания организации или учреждения является неполным); сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Город: Издательство, год издания. – Количество страниц.

Пример:

- Международная коммуникация : тез. докл. И сообщ. Сиб.-фр. Семинар (Иркутск, 15-17 сент. 1993 г.). – Иркутск: ИГПИИЯ, 1993. – 158 с.

Патентные документы

Обозначение вида документа, номер, название страны, индекс международной классификации изобретений. Название изобретения / И.О. Фамилия изобретателя, заявителя, патентовладельца ; Наименование учреждения-заявителя. – Регистрационный номер заявки ; Дата подачи ; Дата публикации, сведения о публикуемом документе.

Пример:

- Пат. № 2131699, российская Федерация, МПК А61 В 5/117. Способ обнаружения диатомовых водорослей в крови утонувших / О.М. Кожова, Г.И. Клобанова, П.А. Кокорин ; заявитель и патентообладатель Науч.-исслед. Ин-т биологии при Иркут. Ун-те. - № 95100387 ; заявл. 11.01.95 ; опубл. 20.06.99, Бюл. №17. – 3 с.

СТАТЬИ

…из книг (сборников)

Фамилия И.О. одного автора (или первого). Заглавие статьи : сведения, относящиеся к заглавию / И.О. Фамилия одного (или первого), второго и третьего авторов // Заглавие документа : сведения относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и последняя страницы статьи.

Пример:

- Кундзык Н.Л. Открытые переломы костей кисти / Н.Л. Кундзык // Медицина завтрашнего дня : конф. – Чита, 2003. – С.16-27.

Если авторов более трех…

Заглавие статьи / И.О. Фамилия первого автора [и др.] // Заглавие документа : сведения относящиеся к заглавию/ сведения о редакторе, составителе, переводчике. – Место издания, год издания. – Первая и последняя страницы статьи.

Пример:

- Эпидемиология инсульта / А.В. Лыков [и др.] // Медицина завтрашнего дня : материалы конф. – Чита, 2003. – С.21-24.

…из журналов

При описании статей из журналов приводятся автор статьи, название статьи, затем ставятся две косые черты (//), название журнала, через точку-тире (.–) год, номер журнала честь, том, выпуск, страницы,  на которых помещена статья. При указании года издания, номера журнала используют арабские цифры.

Если один автор:

Пример:

- Трифонова И.В. Вариативность социальной интерпретации феномена старения // Клиническая геронтология. – 2010. – Т.16, № 9-10. – С.84-85.

Если 2-3 автора:

Пример:

- Шогенов А.Г. Медико-психологический мониторинг / А.Г. Шогенов, А.М. Муртазов, А.А. Эльгаров // Медицина труда и промышленная экология. – 2010. - №9. – С.7-13

Если авторов более трех:

Пример:

- Особенности эндокринно-метаболического профиля / Я.И. Бичкаев [и др.] // Клиническая медицина. – 2010. - №5ю – С.6-13.

Описание электронных ресурсов

Твердый носитель

Фамилия И.О. автора (если указаны). Заглавие (название) издания [Электронный ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания. – Сведения о носителе (CD-Rom,DVD-Rom)

Пример:

- Медицина: лекции для студентов. 4 курс [Электронный ресурс]. – М., 2005. – Электрон. опт. диск (CD-Rom).

Сетевой электронный ресурс

Фамилия И.О. автора (если указаны). Название ресурса [Электронный ресурс]. – Место издания: Издательство, год издания  (если указаны). – адрес локального сетевого ресурса (дата просмотра сайта или последняя модификация документа).

Пример:

- Шкловский И. Разум, жизнь, вселенная [Электронный ресурс] / И. Шкловский. – М.: Янус, 1996. – Режим доступа: http: // www.elibrary.ru (21 сент. 2009).

Наиболее часто употребляемые сокращения слов и словосочетаний

в библиографическом описании документов

В названии места издания:

Москва  - М.

Санкт – Петербург – СПб.

Ростов-на-Дону – Ростов н/Д.

Ленинград – Л.

Название других городов приводится полностью.

В продолжающихся и сериальных изданиях:

Труды-Тр.

Известия – Изв.

Серия – Сер.

Том – Т.

Часть-Ч.

Выпуск – Вып.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Пример оформления списка источников и литературы в соответствии с профилем специальности и характером курсового проекта

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные материалы

- ГОСТ 10316-78 Материалы для печатных плат

- ГОСТ Р 51318.15-99 Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний

- ГОСТ Р 51514-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний

Научные, технические и учебно-методические издания

- Технология радиоэлектронных устройств и автоматизация производства: Учебник/ А. П. Достанко, В. Л. Ланин, А. А. Хмыль, Л. П. Ануфриев; Под общ. ред. А. П. Достанко. − Мн.: Высш. шк., 2002. − 415 с.: ил.

- Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника электронных средств. Уч. пособ. – М.: Радио и связь, 2010 год. 308 стр

- Охрана труда: учеб. пособие / А.А. Челноков, Л.Ф. Ющенко.− 2-е изд., испр. − Минск: Высш. шк., 2006. − 463 с.

- Медведев, А.М. Сборка и монтаж электронных устройств / А.М. Медведев. – М. : Техносфера, 2007. – 256 с.

- Медведев А.М. Печатные платы. Конструкции и материалы.– М: Техносфера, 2005. – 304 с. ISBN 5–94836-026-1.

- Ивченко В.Г. Конструирование и технология ЭВМ. Конспект лекций. - /Таганрог: ТГРУ, Кафедра конструирования электронных средств. – 2001.

- Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 528 с.

- Джон Ленк. 500 практических схем на популярных ИС. – М.: ДМК, 2011. – 440 с.

- Элинформ. Информационный портал по технологиям производства электроники:  http://www.elinform.ru/articles.htm

- Типы, формы и методы организации производства (из книги «Организация производства и управление предприятием»)

Ресурсы сети Интернет

- http://samakustika.ru/ustrojstva-zashhity-gromkogovoritelej/

- http://www.cfin.ru/management/manufact/prod_types.shtml

- http://www.nehudlit.ru/books/tekhnologiya-proizvodstva-radioapparatury.html

- http://eknigi.org/nauka_i_ucheba/158295-texnologiya-proizvodstva-radioapparatury.html

- http://necompany.ru/sborka-pechatnykh-plat/

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Форма титульного листа курсового проекта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему: РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  СБОРКИ ПЛАТЫ УЗЛА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО  УПРАВЛЕНИЯ

ПМ. 02 Производство радиоэлектронных приборных устройств и систем

Специальность: «РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА»

Студент					подпись		И.О. Фамилия

00.00.0000 г.

Оценка выполнения и защиты курсового проекта	 ____________

Руководитель				 подпись 		А.П.Артамонов

00.00.0000 г.

Самара, 20__ год

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Пример оформления содержания проекта

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- | --- |
| ГЛАВА 1 | ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ПО ЗАДАНИЮ | 5 |
| ГЛАВА 2 | КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗДЕЛИЯ | 7 |
| 2.1 | Анализ сборочного состава | 7 |
| 2.2 | Оценка технологичности изделия | 8 |
| 2.3 | Оценка подготовленности изделия к автоматизированному производству | 9 |
| ГЛАВА 3 | РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА | 10 |
| 3.1 | Определение такта выпуска изделия | 10 |
| 3.2 | Определение штучного времени операций автоматизированной сборки и соответствующего ей типа производства | 14 |
| 3.3 | Определение штучного времени операций ручной сборки и соответствующего ей типа производства | 18 |
| 3.4 | Организация рабочих мест при автоматизированной и ручной сборках | 23 |
| ГЛАВА 4 | КОМПОНОВКА УСТРОЙСТВА | 24 |
| 4.1 | Анализ конструкции печатной платы | 24 |
| 4.2 | Обоснование компоновки печатной платы | 25 |
| 4.3 | Выбор материала ПП | 27 |
| 4.4 | Технические требования к проектированию ПП | 28 |
| 4.5 | Расчёт габаритов ПП | 29 |
| 4.6 | Расчёт платы на вибропрочность | 31 |
| 4.7 | Расчёт на электромагнитную совместимость | 32 |
| ГЛАВА 5 | РАСЧЁТ НАДЁЖНОСТИ | 33 |
| ГЛАВА 6 | ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ СБОРКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ | 34 |
| 6.1 | Выбор оборудования для автоматизированной подготовки ЭРЭ | 34 |
| 6.2 | Выбор оборудования, применяемого для автоматизированной пайки ЭРЭ | 37 |
| ГЛАВА 7 | ВЫБОР ПРИПОЯ И ФЛЮСА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ПАЙКИ | 39 |
| 7.1 | Выбор припоя | 39 |
| 7.2 | Выбор флюса | 40 |
| ГЛАВА 8 | ВЫБОР ЖИДКОСТИ ДЛЯ ЧИСТКИ ПП | 41 |
| ГЛАВА 9 | КОНТРОЛЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ | 42 |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 43 |
|  | СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ | 44 |
|  | Приложения | 45 |
|  | КП. 12.02.03. 18. 002. Э3 – Схема электрическая принципиальная | 45 |
|  | КП. 12.02.03. 18. 002. ПЭ – Перечень элементов | 46 |
|  | КП. 12.02.03. 18. 003 – Плата | 47 |
|  | КП. 12.02.03. 18. 004. 000 СБ – Плата. Сборочный чертеж | 48 |
|  | КП. 12.02.03. 18. 004. 000 – Плата. Спецификация | 49 |
|  | Карты технологического процесса сборки платы | 50 |

Артамонов Александр Петрович,

преподаватель специальных дисциплин

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ. 02 Производство радиоэлектронных приборных устройств

и систем

«профессиональный цикл»

технический профиль

Специальность:  «Радиоэлектронные приборные устройства»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Самара, 2018 г.