ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ПРОЦЕССЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ

для студентов 3 курса  по специальности

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

2023- 2024 учебный год

Лапицкая М.А., преподаватель

Раздел 1 Процессы формообразования в машиностроении

Теоретические вопросы:

- Методы формообразования заготовок и деталей машин

- Аддитивные технологии в машиностроении

- Оборудование для «выращивания» из металла

Практические задания

1. Выявите схему базирования детали «Вал», при том, что базирование детали в трехкулачковом самоцентрирующем патроне. Укажите технологические базы на эскизе детали «Вал».

Рисунок 1 – Деталь «Вал»

Таблица 1

| Диаметры шеек вала, мм | Длины шеек, мм | Материал детали, стандарт на механические свойства |
| --- | --- | --- |
| D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |  |
| 10 | М20 | 14 | 8 | 95 | 55 | 15 | 15 | Сталь 3 ГОСТ 380-88 |

Раздел 2 Горячая обработка материалов

Теоретические вопросы:

- Основы литейного производства

- Аддитивные технологии и литейное производство

- Изготовление отливок в разовых формах

- Обработка металлов под давлением

Практические задания:

2. Разработать схему последовательности  изготовления  песчаной формы в двух опоках  из серого чугуна марки СЧ 20 (ГОСТ 1412—85) детали «Втулка».

Рисунок 2 – Деталь «Втулка»

Раздел 3 Основные методы обработки металлов резанием

Теоретические вопросы:

- Физико-механические основы обработки металлов резанием*

- Стружкообразование*

- Тепловыделение при резании металлов*

- Нарост при резании металлов*

- Влияние смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС) на процесс резания*

Практические задания (не предусмотрено)

Раздел 4 Обработка материалов точением и строганием

Теоретические вопросы:

- Виды токарных резцов и их назначение*

- Геометрия токарного резца*

- Элементы режима резания и срезаемого слоя*

- Сопротивление резанию при токарной обработке*

- Стойкость режущего инструмента*

- Влияние различных факторов  на скорость, допускаемую режущими свойствами инструмента*

- Обработка строганием и долблением. Режимы резания

Практические занятия:

3. Рассчитать режимы резания (глубину резания, скорость резания, скорость подачи) и машинное время при следующих данных: вид обработки - точение торца вала, диаметр заготовки D=60мм,  частота вращения шпинделя n=500об/мин, подача на оборот So=1,2мм/об, припуск на обработку h=3мм, главный угол в плане 45.*

4. Рассчитать режимы резания (глубину резания, скорость резания, скорость подачи) и машинное время при продольном точении при следующих данных: вид обработки - точение на проход, диаметр заготовки D=40мм, диаметр детали d=36мм, длина обрабатываемой поверхности l=40мм, частота вращения шпинделя n=300об/мин, подача на оборот So=0,6мм/об, главный угол в плане 45.*

5. Рассчитать режимы резания  (глубину резания, скорость резания, скорость подачи) и машинное время при следующих данных: вид обработки - отрезка вала, диаметр заготовки D=100мм, частота вращения шпинделя n=250об/мин, подача на оборот So=1мм/об, ширина отрезного резца В=3мм, главный угол в плане 90.*

6. Рассчитать режимы резания (глубину резания, скорость резания, скорость подачи) и машинное время при продольном точении при следующих данных: вид обработки - точение в упор, диаметр заготовки D=100мм, диаметр детали d=94мм, длина обрабатываемой поверхности l=60мм, частота вращения шпинделя n=400об/мин, подача на оборот So=0,9мм/об, главный угол в плане 90.*

7. Рассчитать режимы резания (глубину резания, скорость резания, скорость подачи) и машинное время при продольном точении при следующих данных: вид обработки - точение на проход, диаметр заготовки D=53мм, диаметр детали d=47мм, длина обрабатываемой поверхности l=45мм, частота вращения шпинделя n=450об/мин, подача на оборот So=0,8мм/об, главный угол в плане 60.*

8. Рассчитать режимы резания (глубину резания, скорость резания, скорость подачи) и машинное время при следующих данных: вид обработки - точение торца вала, диаметр заготовки D=66мм,  частота вращения шпинделя n=650об/мин, подача на оборот So=0,8мм/об, припуск на обработку h=2,5мм, главный угол в плане 45.*

Раздел 5 Осевая обработка

Теоретические вопросы:

- Обработка металлов сверлением.  Формы заточки сверл*

- Классификация осевого инструмента.*

- Элементы режимов резания и среза при сверлении*

- Силы, действующие на сверло, и мощность, потребная на резание.*

- Стойкость осевого  инструмента*

- Обработка материалов зенкерованием и развертыванием.

- Элементы режимов резания при зенкеровании и развертывании.

Практические занятия:

9. На вертикально-сверлильном станке модели 2Н135 производят сверление. Выберете режущий инструмент, рассчитайте скорость резания и частоту вращения шпинделя при следующих данных: материал заготовки - серый чугун 160 НВ, диаметр отверстия D=22мм, глубина сверления l=35мм, глубина резания t=11мм, стойкость сверла T=60мин, подача на оборот So=0,56 мм/об, вид отверстия - глухое, обработка отверстия - без охлаждения.*

10. На вертикально-сверлильном станке модели 2Н135 производят сверление. Выберете режущий инструмент, рассчитайте скорость резания и частоту вращения шпинделя при следующих данных: материал заготовки - материал заготовки - Сталь 20 (в=700 МПа , диаметр отверстия D=16мм, глубина сверления l=37мм, глубина резания t=8мм, стойкость сверла T=60мин, подача на оборот So=0,35 мм/об, вид отверстия - сквозное, обработка отверстия - без охлаждения.*

11. На вертикально-сверлильном станке модели 2Н125 производят расссверливание. Выберете режущий инструмент, рассчитайте скорость резания и частоту вращения шпинделя при следующих данных: материал заготовки - Сталь 40Х (в=750 МПа, диаметр отверстия после обработки D=36мм, диаметр сверления до обработки d=32мм глубина сверления l=28мм, глубина резания t=2мм, стойкость сверла T=60 мин, подача на оборот So=0,7 мм/об вид отверстия - сквозное, обработка отверстия - без охлаждения.*

12. На вертикально-сверлильном станке модели 2Н125 производят расссверливание. Выберете режущий инструмент, рассчитайте скорость резания и частоту вращения шпинделя при следующих данных: материал заготовки – серй чугун 200HB, диаметр отверстия после обработки D=18мм, диаметр сверления до обработки d=13мм глубина сверления l=22мм, глубина резания t=2,5мм, стойкость сверла T=60 мин, подача на оборот So=0,8 мм/об вид отверстия - глухое, обработка отверстия - без охлаждения.*

Раздел 6 Обработка материалов фрезерованием

Теоретические вопросы:

- Основные типы фрезерования. Область применения*

- Классификация фрез. Область применения*

- Обработка материалов цилиндрическими фрезами*.

- Конструктивные элементы и геометрия цилиндрической фрезы*

- Элементы режимов резания и срезаемого слоя при фрезеровании. *

- Встречное и попутное фрезерование.

- Сила резания и мощность при фрезеровании*

- Обработка материалов торцевыми фрезами.*

- Конструктивные элементы и геометрия торцовой  фрезы*

- Концевые и дисковые фрезы. Геометрия фрез*.

Практические занятия:

13. На вертикально - фрезерном станке 6Р13 производят торцовое фрезерование плоской поверхности шириной В=60мм и длиной l=200мм; припуск на обработку h=3,5мм. Материал заготовки-серый чугун СЧ10, НВ160. Заготовка-поковка. Необходимо выбрать режущий инструмент, рассчитать скорость резания.

14. На вертикально - фрезерном станке 6Р13 производят торцовое фрезерование плоской поверхности шириной В=90мм и длиной l=250мм; припуск на обработку h=4мм. Материал заготовки- сталь 20,  σ =500МПа. Заготовка-отливка с коркой. Необходимо выбрать режущий инструмент, рассчитать скорость резания.

15. На вертикально - фрезерном станке 6Р13 производят торцовое фрезерование плоской поверхности шириной В=120мм и длиной l=400мм; припуск на обработку h=1,5мм. Материал заготовки-серый чугун СЧ35, НВ180. Заготовка-поковка. Необходимо выбрать режущий инструмент, рассчитать скорость резания.

16. На вертикально - фрезерном станке 6Р13 производят торцовое фрезерование плоской поверхности шириной В=120мм и длиной l=260мм; припуск на обработку h=3мм. Материал заготовки- сталь 40Х,  σ =700МПа. Заготовка-поковка. Необходимо выбрать режущий инструмент, рассчитать скорость резания.

17. На вертикально - фрезерном станке 6Р13 производят торцовое фрезерование плоской поверхности шириной В=90мм и длиной l=200мм; припуск на обработку h=1,5мм. Материал заготовки-серый чугун СЧ20, НВ200. Заготовка-отливка с коркой. Необходимо выбрать режущий инструмент, рассчитать скорость резания.

18. На вертикально - фрезерном станке 6Р13 производят торцовое фрезерование плоской поверхности шириной В=120мм и длиной l=180мм; припуск на обработку h=2,5мм. Материал заготовки- сталь 45ХН,  σ =750МПа. Заготовка-поковка. Необходимо выбрать режущий инструмент, рассчитать скорость резания.

Раздел 7 Резьбонарезание

Теоретические вопросы:

- Методы нарезания резьб. Режущий инструмент.*

- Нарезание резьбы резцами и гребенками*

- Нарезание резьбы метчиками и плашками*

- Нарезание резьбы дисковыми и гребенчатыми фрезами*

- Накатывание резьб.  Режущий инструмент.

Практические занятия:

19. На вертикально-сверлильном станке модели 2Н125 производят нарезание резьбы метчиком в глухом отверстии. Выберете режущий инструмент, рассчитайте скорость резания и частоту вращения шпинделя при следующих данных: материал заготовки - сталь 12, (в=550Мпа, диаметр резьбы М6мм, шаг резьбы Р=1мм, длина резьбы l=35мм, стойкость режущего инструмента T=90мин.*

20. На вертикально-сверлильном станке модели 2Н125 производят нарезание резьбы метчиком в сквозном отверстии. Выберете режущий инструмент, рассчитайте скорость резания и частоту вращения шпинделя при следующих данных: материал заготовки - сталь 50, (в=600Мпа, диаметр резьбы М16мм, шаг резьбы Р=2мм, длина резьбы l=48мм, стойкость режущего инструмента T=90мин.*

21. На вертикально-сверлильном станке модели 2Н125 производят нарезание резьбы метчиком в сквозном отверстии. Выберете режущий инструмент, рассчитайте скорость резания и частоту вращения шпинделя при следующих данных: материал заготовки - серый чугун, 180НВ, диаметр резьбы М10мм, шаг резьбы Р=1,5мм, длина резьбы l=40мм, стойкость режущего инструмента T=90мин.*

22. На вертикально-сверлильном станке модели 2Н125 производят нарезание резьбы метчиком в глухом отверстии. Выберете режущий инструмент, рассчитайте скорость резания и частоту вращения шпинделя при следующих данных: материал заготовки - серый чугун, 200 НВ, диаметр резьбы М8мм, шаг резьбы Р=1,25мм, длина резьбы l=38мм, стойкость режущего инструмента T=90мин.*

Раздел 8 Зубонарезание

Теоретические вопросы:

- Способы нарезания зубьев зубчатых колес. Режущий инструмент

- Нарезание зубьев зубчатых колес методом копирования.

- Нарезание зубьев зубчатых колес методом обкатки.

- Долбление зубьев.

- Чистовая обработка зубьев зубчатых колес.

Практические занятия:

23. На зубофрезерном станке 53А50 нарезают червячной фрезой цилиндрическое зубчатое одновенцовое колесо (серый чугун, СЧ 10, HB170) с плоскими обработанными торцами модуля m=2,5мм с числом зубьев z=50, шириной венца b=25 и углом наклона зубьев β=0. Обработка и параметр шероховатости поверхности – окончательная (по сплошному материалу), Ra=2мкм. Число обрабатыавемых заготовок – 8. Зубчатое колесо  -прямозубое. Необходимо: выбрать режущий инструмент

24. На зубофрезерном станке 53А50 нарезают червячной фрезой цилиндрическое зубчатое одновенцовое колесо (серый чугун, СЧ 15, HB190) с плоскими обработанными торцами модуля m=6мм с числом зубьев z=48, шириной венца b=65 и углом наклона зубьев β=. Обработка и параметр шероховатости поверхности – окончательная (по сплошному материалу), Ra=2мкм. Число обрабатыавемых заготовок – 3. Зубчатое колесо  - когсозубое. Необходимо: выбрать режущий инструмент

Раздел 9 Протягивание

Теоретические вопросы:

- Процесс протягивания. Виды противания

- Конструкция протяжки

- Элементы режимов резания при протягивании

Практические задания (не предусмотрено)

Раздел 10 Шлифование

Теоретические вопросы:

- Абразивные инструменты.

- Шлифовальные круги и их характеристики.

- Процесс шлифования. Виды шлифования

- Элементы режимов резания и срезаемого слоя при различных видах шлифования

- Доводочные процессы: суперфиниширование, хонингование и полирование

Практические задания:

25. На круглошлифовальном станке модели 3М131 методом продольной подачи на проход шлифуется участок вала. Материал заготовки У7А (закалённая, 61HRCэ). Способ крепления заготовки - в центрах. Обработка - чистовая. Выберете шлифовальный круг и расшифруйте его маркирвку при следующих данных:  диаметр вала D=85мм, общая длина вала l1=470мм, длина обрабатываемого вала l=410мм, припуск на сторону h=0,2мм. Параметр шероховатости обработанной поверхности Ra=0,4 мкм.  Материал заготовки - серый чугун СЧ20, НВ200.

26. На круглошлифовальном станке 3М131 шлифуется шейка вала диаметром D=80h6 мм длиной l=300 мм, длина вала l1=550 мм. Параметр шероховатости обработанной поверхности Ra=0,4 мкм. Припуск на сторону h=0,2 мм. Материал заготовки – сталь 45 закаленная, твердостью HRC45. Необходимо: выбрать шлифовальный круг и расшифровать его маркировку

Раздел 11 Обработка материалов методами пластического деформирования

Теоретические вопросы:

- Накатывание резьб, шлицевых поверхностей, зубчатых колес, рифлений

- Холодное выдавливание. Оборудование и инструмент

Практические занятия: не предусмотрено

27. Определите вид обработки. Назовите режущий инструмент, на каком оборудовании происходит процесс обработки, оптимальную частоту вращения при обработке.

Рисунок 3  - Схема обработки

Раздел 12 Электрофизические и электрохимические методы обработки

Теоретические вопросы:

- Электрофизические  методы обработки.

- Электрохимические методы обработки.

- Высокопроизводительный инструмент*

- Инструментальные системы*

Практические задания:

28. Выбрать по справочнику материал режущей части резца, предназначенного для обработки наружной цилиндрической поверхности трехступенчатого вала. Материал заготовки - сталь 40Х, (в=750Мпа*

29. Определите состав модульной инструментальной системы, представленной на рисунке. На каком оборудовании применяется данная инструментальная система.

Рисунок 4 – Модульная инструментальная система

30. Выбрать по справочнику материал режущей части резца, предназначенного для обработки наружной цилиндрической поверхности трехступенчатого вала. Материал заготовки – СЧ20, HB220*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Основные источники

Для преподавателей

- Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. - М.: Издательский  центр «Академия», 2015. − 432 с.

- Агафонова Л.С. Процессы формообразования и инструменты: Лабораторно-практические работы (2-е изд., стер.) учеб. Пособие, 2014.

- Адаскин А.М. Современный режущий инструмент. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. − 224 с

- Украженко К. А. Инструментальные системы машиностроительных производств.-  Ярославский государственный технический университет (г. Ярославль), 2021.– 235с.

- Зленко М.А., Нагайцев М.В., Довбыш В.М. Аддитивные технологии в машиностроении. – М.: НАМИ, 2015. – 216с.

- Лившиц В. Б Технология обработки материалов.- Гриф УМО СПО, 2021.-381с.

Для студентов

- Нефедов Н. А., Осипов К. А. Сборник задач и примеров расчета по резанию металлов и  режущему инструменту. - М.: Машиностроение, 2014. − 448 с.

- Багдасарова Т.А. Основы резания металлов. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. − 80 с

- Справочник технолога-машиностроителя В 2 т − т.1 / Под ред. А.Г. Косиловой, В.К. Мещерякова. - М.: Машиностроение-1, 2017. − 912 с.

- Справочник технолога-машиностроителя В 2 т − т.2 / Под ред. А.Г. Косиловой, В.К. Мещерякова. - М.: Машиностроение-1, 2017. − 944 с.

Дополнительные источники

Для преподавателей

- Вереина Л.И. Токарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2010.

- Вереина Л.И. Фрезерные и шлифовальные работы: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2005.Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом  плакатов. – М.: ОИЦ «Академия», 2008.

- Гапонкин В.А., Лукашев Л.К., Суворова Т.Г. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки. - М.: Машиностроение, 2014.− 448 с.

- Гини Э.Ч. Технология литейного производства: специальные виды литья. − М.: Издательский центр «Академия», 2005. − 352 с.

- Технология конструкционных материалов. Под ред. А.М. Дальского. М.: Машиностроение, 2002. − 511 с.

- Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Книга для станочника. М.: ИРПО; Издательский центр «Академия», 2004. − 336 с.

- Нефедов Н. А., Осипов К. А. Сборник задач и примеров расчета по резанию металлов и  режущему инструменту. - М.: Машиностроение, 2014. − 448 с.

- Солнцев Ю.П. Материаловедение. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. − 496 с

- Черепахин А.А., Клепиков В.В. Процессы формообразования и инструменты. - Издательство: "КУРС", 2017.-432 с.

Для студентов

- Аршинов В.А. Резание металлов и режущий инструмент, Машиностроение, 2003 - 440с.

- Лакирев С.Г. Обработка отверстий: справочник, М: Машиностроение, 2002 - 208с

Интернет-ресурсы

- Режущий  инструмент: проектирование,  производство, эксплуатация [ Электронный ресурс] – Режим доступа http://rezh-instrument.ru свободный.- Загл. с экрана

- Методы формообразования. Лекции. Электронная образовательная система [ Электронный ресурс] -Режим доступа http://e-learning.bmstu.ru/ свободный.- Загл. с экрана.

- Режущий   инструмент.   Сайт   производителя  современного  режущего инструмента[ Электронный ресурс] -Режим доступа: http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru свободный.- Загл. с экрана.

- Энциклопедия по машиностроению [ Электронный ресурс] -Режим доступа http://mash xxl.info свободный.- Загл. с экрана.