МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И науки Самарской области

государственное Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение самарской области

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

«профессиональный цикл»

«технический профиль»

Специальность 22.02.06 Сварочное производство

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ  ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Самара, 2018 г.

ОДОБРЕНО

Предметной (цикловой)

методической комиссией

производства и технического сервиса

Председатель	ПЦМК

_________Е.В. Клянина

____ ____________20___

Составитель: Зацепина Марина Юрьевна,  преподаватель ГБПОУ «Поволжский государственный колледж».

Рецензенты: Клянина Е.В., методист ГБПОУ «Поволжский государственный колледж».

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ.04 Организация и  планирование сварочного производства.

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсового проекта, практические советы по его подготовке и прохождению процедуры защиты.

Методические рекомендации адресованы студентам очной формы обучения.

В электронном виде методические рекомендации размещены на файловом сервере колледжа по адресу: pgk/Студенту/Учебные материалы.

СОДЕРЖАНИЕ

| Название глав, разделов | Стр. |
| --- | --- |
| Введение |  |
| Цели и задачи курсового проекта |  |
| 1.1 Цель курсового проектирования |  |
| 1.2 Задачи курсового проектирования |  |
| Структура курсового проекта |  |
| 2.1 Структура курсового проекта |  |
| 2.2 Содержание курсового проекта |  |
| Порядок выполнения курсового проекта |  |
| Выбор темы |  |
| Получение индивидуального задания |  |
| Составление плана подготовки курсового проекта |  |
| 3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной теме |  |
| Разработка содержания курсового проекта |  |
| Разработка введения |  |
| Разработка основной части курсового проекта |  |
| Разработка заключения |  |
| Составление списка использованных источников |  |
| 4 Общие правила оформления курсового проекта |  |
| Оформление текстового материала |  |
| Оформление иллюстраций |  |
| Общие правила представления формул |  |
| Оформление таблиц |  |
| Оформление приложений |  |
| 4.6 Требования к лингвистическому оформлению курсового проекта |  |
| 5 Процедура защиты курсового проекта |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Пример оформление перечня тем курсового проекта |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б Форма календарного плана выполнения курсового проекта |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В Пример разработки введения курсового проекта |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г Требования по оформлению списка использованных источников |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д Пример оформления списка использованных источников в соответствии с профилем специальности и характером курсового проекта |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д Форма титульного листа курсового проекта |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е Пример оформления содержания курсового проекта |  |

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый студент!

Курсовой проект по ПМ.04 Организация и  планирование сварочного производства является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля Вашей учебной работы.

Курсовой проект – это практическая деятельность студента по изучаемой дисциплине технологического характера.

Выполнение курсового проекта по ПМ.04 Организация и  планирование сварочного производства  направлено на приобретение Вами практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).

Выполнение курсового проекта осуществляется под руководством преподавателя по ПМ.04 Организация и  планирование сварочного производства.  Результатом данной работы должен стать курсовой проект, выполненный и оформленный в соответствии с установленными требованиями. Курсовой проект подлежит обязательной защите.

Настоящие методические рекомендации (МР) определяют цели и задачи, порядок выполнения, содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению курсового проекта и практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить курсовой проект.

Обращаем Ваше внимание, что в случае получения неудовлетворительной оценки по курсовому проекту Вы не будете допущены к итоговой аттестации по дисциплине.

Вместе с тем, внимательное изучение рекомендаций, следование им и своевременное консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без проблем подготовить, защитить курсовой проект и получить положительную оценку.

Консультации по выполнению курсового проекта проводятся как в рамках учебных часов в ходе изучения дисциплины, так и по индивидуальному графику.

Желаем Вам успехов!

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на её изучение.

1.1 Цель курсового проектирования

Выполнение обучающимся курсового проекта по профессиональному модулю проводится с целью:

1.  Формирования умений:

- систематизировать полученные знания и практические умения по профессиональному модулю;

- проектировать производственные (социальные, юридические и т.п.) процессы или их элементы;

- осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию;

- разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовом проекте задач.

2. Формирования профессиональных компетенций:

Таблица 1

Профессиональные компетенции

| Название ПК | Основные показатели оценки результата (ПК) |
| --- | --- |
| ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. | Выполненный курсовой проект соответствует требованиям и заданию |
| ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат. |  |
| ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. |  |
| ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. |  |
| ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ. |  |

3. Формирования общих компетенций по специальности:

Таблица 2

Общие компетенции

| Название ОК | Основные показатели оценки результата (ОК) |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -Представлен и описан тип производства; - сформулированы вопросы (два-три), которые отражали бы ваш интерес к теме (во введении); -представлена информация о том, кто и где в настоящее время занимается данной темой (во введении). |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - Сформулирована цель и определены этапы её достижения при выполнении курсового проекта (во введении); - уточнен круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию (подготовительный этап); - составлена рабочая версия содержания курсового проекта по разделам и подразделам (подготовительный этап); - своевременность сдачи промежуточных этапов курсового проекта. |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - представлен литературный обзор по выбранной теме конспектированием основных положений, кратких тезисов, необходимых фактов, цитат (подготовительный этап) -присутствие в работе анализа и обработки представленного материала (практическая часть) -обоснован вывод (практическая часть). |

1.2 Задачи курсового проектирования

Задачи курсового проектирования:

- поиск, обобщение, анализ необходимой информации;

- разработка материалов в соответствии с заданием на курсовое проектирование;

- оформление курсового проекта в соответствии с заданными требованиями;

- выполнение графической части курсового проекта;

- подготовка и презентация курсового проекта.

2 СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2.1 Структура курсового проекта

По содержанию курсовой проект носит практический характер. Его объем должен быть не менее 26 страниц печатного текста.

По структуре курсовой проект практического характера включает в себя:

- содержание;

- введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи проекта;

- основную часть, которая обычно состоит из двух разделов: в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами, результатами исследования и т.п.;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения материалов работы;

- список источников и литературы;

- приложения.

2.2 Содержание курсового проекта

По содержанию курсовой проект носит экономический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической (графической) части.

Пояснительная записка курсового проекта экономического характера включает в себя:

- титульный лист;

- задание;

- содержание (оглавление);

- аннотацию, с кратким содержанием работ, выполненных в курсовом проекте;

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;

- основную часть, содержащую выбор и описание типа производства;

- расчётную часть, содержащую расчеты капитальных вложений, прямых и косвенных затрат по объекту проектирования, калькуляцию себестоимости, расчёт доходов, прибыли, рентабельности проектируемых работ;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов проекта;

- список использованных источников;

- приложения.

Рекомендуется так проектировать задание на курсовой проект, чтобы проект экономического характера был продолжением курсовых  проектов конструкторского или технологического характера.

Практическая часть курсового проекта, как конструкторского, так и технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, наглядными изображениями, слайд презентациями или другими продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой.

К пояснительной записке прилагается отзыв руководителя курсового проектирования.

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 25 страниц печатного текста, объем графической части - 1 – 2  листа.

При выполнении инновационных или реальных курсовых проектов структура и содержание технологической части могут изменяться преподавателем, исходя из поставленных перед студентом задач.

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

3.1 Выбор темы

Распределение и закрепление тем производит преподаватель. При закреплении темы соблюдается принцип: одна тема – один студент (Приложение А).

При закреплении темы Вы имеете право выбора темы из предложенного списка. Документальное закрепление тем производится посредством внесения Вашей фамилии в утвержденный заместителем директора по учебной работе перечень тем курсовых проектов. Данный перечень тем курсовых проектов с конкретными фамилиями студентов хранится у преподавателя. Самостоятельно изменить тему Вы не можете.

3.2 Получение индивидуального задания

После выбора темы курсового проекта преподаватель выдает Вам индивидуальное задание установленной формы.

Обращаем внимание, что индивидуальное задание Вы должны получить не позднее, чем за 2 месяца до выполнения курсового проекта.

3.3 Составление плана подготовки курсового проекта

В самом начале работы очень важно вместе с руководителем составить план выполнения курсового проекта (Приложение Б). При составлении плана Вы должны вместе уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и исследованию, структуру работы, сроки её выполнения, определить необходимую литературу. ОБЯЗАТЕЛЬНО составить рабочую версию содержания курсового проекта по разделам и подразделам.

Внимание! Во избежание проблем, при подготовке курсового проекта Вам необходимо всегда перед глазами иметь:

- Календарный план выполнения курсового проекта.

- График индивидуальных консультаций руководителя.

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа курсового проекта - залог Вашей успешной защиты и гарантия допуска к итоговой аттестации по дисциплине.

3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов

по выбранной теме

Прежде чем приступить к разработке содержания курсового проекта, очень важно изучить различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, учебные издания и др.) по заданной теме.

Процесс изучения учебной, нормативной, технической литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных положений, что в результате превращается в обзор соответствующей книги, статьи или других публикаций.

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по факту её завершения.

Внимание! При изучении различных источников очень важно все их фиксировать сразу. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список использованных источников.

Практический совет: создайте в своем компьютере файл «Литература по КП» и постепенно туда вписывайте исходные данные любого источника, который Вы изучали по теме курсового проекта. Чтобы не делать работу несколько раз, внимательно изучите требования к составлению списка использованных источников (Приложение Г).

Результат этого этапа курсового проекта – это сформированное понимание предмета исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и структуры исследуемой проблемы.

Итогом данной работы может стать необходимость отойти от первоначального плана, что, естественно, может не только изменить и уточнить структуру, но качественно обогатить содержание курсового проекта.

3.5 Разработка содержания курсового проекта

Курсовой проект имеет ряд структурных элементов:

- титульный лист;

- задание;

- содержание (оглавление);

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;

- основную часть, содержащую выбор и описание типа производства;

- расчётную часть, содержащую расчеты капитальных вложений, прямых и косвенных затрат по объекту проектирования, калькуляцию себестоимости, расчёт доходов, прибыли, рентабельности проектируемых работ;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей использования материалов проекта;

- список литературы;

- приложения.

3.5.1 Разработка введения

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсового проекта, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и задачи работы (Приложение В).

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор литературы, изданной по этой теме.

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В первом предложении называется тема курсового проекта.

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различных трудах (юристов, экономистов, техников и др. в зависимости от ВПД). Здесь же можно перечислить источники информации, используемые для исследования. (Информационная база исследования может быть вынесена в первую главу).

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на объект.

Проблема исследования (что   следует изучать?) Проблема исследования показывает осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие её решению. Определяется 1 - 2 терминами.

Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с понятиями. В данном пункте дается определение экономическому явлению, на которое направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации).

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается через результаты этих действий.

Гипотеза исследования (что не очевидно в исследовании?).

Возможная структура гипотезы:

- утверждение значимости проблемы.

- догадка (свое мнение) «Вместе с тем…».

- предположение «Можно...».

- доказательство «Если...».

Задачи исследования (как идти к результату?), пути достижения цели. Задачи соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи.

Перечень рекомендуемых задач:

- «На основе теоретического анализа  литературы   разработать...» (ключевые понятия, основные концепции).

- «Определить...» (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на объект исследования).

- «Раскрыть...» (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на предмет исследования).

- «Разработать... » (средства, условия, формы, программы).

- «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...

Методы исследования (как исследовали?):  дается краткое перечисление методов исследования через запятую без обоснования.

Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, ценного дало исследование?).

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе большую практическую значимость.

При написании можно использовать следующие фразы: результаты исследования позволят осуществить...; будут способствовать разработке...; позволят совершенствовать….

Структура проекта – это завершающая часть введения (что в итоге в проекте представлено).

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части проекта, например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя введение, теоретическую часть, практическую часть, заключение, список литературы, 5 приложений».

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсового проекта и кратко изложить содержание глав. (Чаще содержание глав  курсового проекта излагается в заключении).

Таким образом, введение должно подготовить к  восприятию основного текста работы.

Краткие комментарии по формулированию элементов введения представлены в таблице 3.

Таблица 3

Комментарии по формулированию элементов введения

| Элемент введения | Комментарий к формулировке |
| --- | --- |
| Актуальность темы | Почему это следует изучать? Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности. |
| Цель исследования | Какой результат будет получен? Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. |
| Объект исследования | Что будет исследоваться? Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена исследовательская деятельность. |
| Предмет исследования | Как и через что будет идти поиск? Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения явления или проблемы. |
| Гипотеза исследования | Что неочевидно в исследовании? Утверждение значимости проблемы, предположение, доказательство возможного варианта решения проблемы. |
| Задачи работы | Как идти к результату? Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Рекомендуется сформулировать 3 – 4 задачи. |
| Методы исследования | Как изучали? Краткое перечисление методов через запятую без обоснования. |
| Теоретическая и практическая значимость исследования | Что нового, ценного дало исследование? Формулировка теоретической значимости не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе большую практическую значимость. |
| Структура работы (завершающая часть введения) | Что в итоге в проекте представлено. Краткое изложение перечня и/или содержания глав проекта. |

3.5.2 Разработка основной части курсового проекта

Основная часть обычно состоит из двух разделов: в первом содержатся теоретические основы темы; дается история вопроса, уровень разработанности вопроса темы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы.

В теоретической части рекомендуется излагать наиболее общие положения, касающиеся данной темы, а не вторгаться во все проблемы в глобальном масштабе.  Теоретическая часть предполагает анализ объекта исследования и должна содержать ключевые понятия, историю вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике. Излагая содержание публикаций других авторов, необходимо обязательно давать ссылки на них с указанием номеров страниц этих информационных источников.

Вторым разделом является практическая часть, которая должна носить сугубо прикладной характер. В ней необходимо описать конкретный объект исследования, привести результаты практических расчетов и направления их использования, а также сформулировать направления совершенствования. Для написания практической части, как правило, используются  материалы, собранные Вами в ходе производственной практики.

В тех случаях, если Вы не располагаете такими материалами, теоретические положения курсовой работы следует иллюстрировать данными Госкомстата, центральной и местной периодической печати и т.д. Сбор материалов для данной главы не следует принимать как простой набор показателей за соответствующие плановые и отчетные периоды. Важно глубоко изучить наиболее существенные с точки зрения задач курсовой работы стороны и особенности.

РАЗДЕЛ 1 Аналитическая часть

- Производственный процесс и его структура.

  - Определение производственного процесса и основные элементы его структуры. Производственный процесс - совокупность взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, в результате которых исходные материалы превращаются в готовые изделия.

Производственно-технологическая структура определяет подразделения предприятия по технологическому признаку, т.е. по тем производственным воздействиям, которые выполняются каждым подразделением. По этому признаку различают:

- основное производство;

- вспомогательное производство;

- обслуживающее производство.

- подсобное и побочное производство;

К основным относят процессы изготовления изделий, составляющих программу выпуска и соответствующих специализации предприятия. Совокупность основных производственных процессов образует основное производство: заготовительное, обрабатывающее и сборочное.

К вспомогательным обычно относят процессы, связанные с изготовлением продукции, которая, как правило, потребляется на предприятии в основном производстве. Совокупность вспомогательных процессов образует вспомогательное производство предприятия: инструментальное, энергетическое, ремонтное и т.п.

К обслуживающим процессам обычно относят процессы, обеспечивающие бесперебойную работу основного и вспомогательного производства. Совокупность обслуживающих процессов образует обслуживающие хозяйства: транспортное, складское, контрольно-измерительное и др.

Подсобное производство – это такое производство, в котором изготавливается продукция, потребляемая основным и вспомогательным производством. Побочное производство – это такое производство, в котором из отходов производства вырабатывается продукция, отличная от продукции основного производства и реализуемая на сторону.

характеристика элемента структуры производственного процесса, выбранного в соответствии с вариантом задания по таблице 1, должна включать ответы на следующие вопросы:

- сущность элемента структуры производственного процесса;

- основные подсистемы;

- перспективы развития.

  - Характеристика элемента структуры производственного процесса (в соответствии с вариантом задания, определяемым по таблице 4).

Таблица 4

Варианты заданий для характеристики элемента

структуры производственного процесса

| Номер варианта | Элемент структуры производственного процесса |
| --- | --- |
| 1 | Заготовительное производство | Основное производство |
| 2 | Обрабатывающее производство |  |
| 3 | Сборочное производство |  |
| 4 | Инструментальное производство | Вспомогательное производство |
| 5 | Энергетическое производство |  |
| 6 | Ремонтное производство |  |
| 7 | Транспортное хозяйство | Обслуживающее хозяйство |
| 8 | Складское хозяйство |  |
| 9 | Контрольно-измерительная служба |  |
| 10 | Подсобное (побочное) производство |  |

- Организационная структура управления производством и основные типы производства.

  - Понятие организационной структуры управления производством и основные ее виды. Основные типы производства.

Характеристика организационной структуры управления производством (в соответствии с вариантом задания, определяемым по таблице 5). Под организационной структурой управления предприятием понимается состав (перечень) отделов, служб и подразделений в аппарате управления, системная и• организация, характер соподчиненности и подотчетности друг другу и высшему органу управления предприятием, а также набор координационных и информационных связей, порядок распределения функций управления по различным уровням и подразделениям управленческой иерархии.

Многообразие функциональных связей и возможных способов их распределения между подразделениями и работниками определяет разнообразие возможных видов организационных структур управления производством:

- линейная структура управления;

- функциональная структура управления;

- линейно-функциональная структура управления;

- матричная (штабная) структура управления;

- бригадная структура управления;

- дивизиональная структура управления;

- проблемно-целевая структура управления.

При описании характеристик организационной структуры управления предприятием, выбранной в соответствии с вариантом задания по таблице 5, должны быть даны ответы на следующие вопросы:

- сущность организационной структурой управления предприятием;

- схема организационной структуры управления предприятием;

- основные преимущества и недостатки организационной структуры управления предприятием;

- область применения.

2.2.2. Основные типы производства

Тип производства – это комплексная характеристика технических, организационных и экономических особенностей производства, обусловленная его специализацией, объемом и повторяемостью выпуска продукции.

Различают три основных типа организации производства: единичное, серийное и массовое.

Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой изготавливаемых или ремонтируемых изделий и малым объемом выпуска изделий.

Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготавливаемых в течение продолжительного времени.

Серийное производство характеризуется изготовлением ограниченной номенклатуры изделий партиями (сериями), повторяющимися через определенные промежутки времени. В зависимости от размера серии различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производства.

При описании характеристик типа производства, выбранного в соответствии с вариантом задания по таблице 5, должны быть даны ответы на следующие вопросы:

- сущность типа производства;

- основные характеристики типа производства;

- область применения.

При необходимости привести примеры предприятий, относящихся к данному типу производства.

2.2.3 Варианты заданий для характеристики организационной структуры управления производством представлены в табл. 5.

Таблица 5

Варианты заданий для характеристики организационной

структуры управления производством

| Номер варианта | Вид организационной структуры управления производством. Основные типы производства. |
| --- | --- |
| 1 | Линейная структура управления | Организационная структура управления производством |
| 2 | Функциональная структура управления |  |
| 3 | Линейно-функциональная структура управления |  |
| 4 | Матричная (штабная) структура управления |  |
| 5 | Бригадная структура управления |  |
| 6 | Дивизиональная структура управления |  |
| 7 | Проблемно-целевая структура управления |  |
| 8 | Единичное производство | Основные типы производства |
| 9 | Серийное производство |  |
| 10 | Массовое производство |  |

## РАЗДЕЛ 2

## Расчетная часть

Исходные данные для расчета

К исходным данным относится общая информация (календарный фонд, ставки налогов), основные характеристики изделия (наименование, трудоемкость изготовления, используемый материал). Исходные данные для расчета практического раздела курсового проекта необходимо представлять в таблице  (см. табл. 6 - пример оформления таблицы исходных данных).

Таблица 6

Исходные данные

| Наименование показателей | Формульное обозначение | Единицы измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Годовая программа | N | шт. | 800000 |

2.1 Определение необходимого количества  оборудования  и его загрузки

Для расчета необходимого количества оборудования рекомендуется использовать формулы:

- Расчетное количество оборудования, рассчитывается по формуле 1:

(1)

Где, N - Годовая программа выпуска изделий, шт.;

tшт - трудоемкость выполнения операций для одного изделия, нормо/час.;

Фн- годовой эффективный фонд времени работы оборудования, час.

Кв  - коэффициент выполнения норм выработки

Примечание:

Полученный результат необходимо разделить на 60 в том случае, если tштв минутах.

Прасч округляем до целого в большую сторону, после получения дробного числа, в скобках со знаком ≈

Кв  - коэффициент выполнения норм выработки, применяется в пределах  1,1 - 1,2

- Годовой эффективный фонд времени определяется по формуле 2

Фн = (Дк-Дв-Дп) •Тсм • С • Кпр				(2)

Где, Дк- число календарных дней в году,

Дв- число выходных дней в году (субботы и воскресенья),

Дп - число праздничных дней в году,

Тсм- продолжительность рабочей смены, (час)

С - количество смен в течение суток,

Кпр- коэффициент, учитывающий потери рабочего времени на плановый ремонт оборудования

Примечание:

Fн необходимо рассчитывать по календарю того года, в котором выполняется работа

Тсмдля курсовой работы принять 8 часов, для дипломной работы согласно условий предприятия.

Кпр принимается 0,94-0,96

С принимается 2 смены в течение суток, для дипломной работы согласно условий предприятия

- Коэффициент загрузки оборудования рассчитывается по формуле 3:

(3)

Величина Кзаг в условиях серийного производства должна быть не ниже 80-85%.

Расчетные данные количества оборудования и его загрузки необходимо свести  в таблицу. На основании произведенных расчетов строится график загрузки оборудования. По оси х располагается оборудование принятых моделей в масштабе. По оси У откладывается коэффициент загрузки оборудования каждой группы, на график наносится средний коэффициент загрузки по участку Кзаг ср.

Пример оформления расчета необходимого количества оборудования приведен в таблице 7.

Таблица 7

Расчет потребного количества оборудования

| № пп | Наименование оборудования | tшт, мин | N, шт | Fн, час | Кв | Кол-во оборудования | Кзаг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Прасч | Ппр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сборочное |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сварочное | 6,93 | 100000 | 3775 | 1,2 | 2,55 | 3 | 0,85 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

В случае, когда при расчете оборудования может быть получена низкая загрузка, необходимо до загружать оборудование. Например, если tшт = 1,23 мин., тогда как Кзаг=0,54.В данном случае необходимо догрузить оборудование до 0,8.

2.2 Расчет численности персонала

1. Расчет численности основных производственных рабочих

Численность основных производственных рабочих определяется для каждой операции (сборочная, сварочная) по формуле 4:

Rосн =  					(4)

Где Кв – коэффициент выполнения норм выработки,

Fдр – действительный фонд (годовой) рабочего времени одного   рабочего, (час.),

Тгод – трудоемкость  выполнения годовой программы.

2. Трудоемкость годовой программы по отдельной операции рассчитывается по формуле 5:

Тгод = tшт • N					(5)

Примечание:

Rосн – полученное расчетное число округляется до целого в большую сторону

Кв – коэффициент выполнения норм выработки принимается = 1,1-1,2

Fдр рассчитывается аналогично годовому номинальному фонду времени без учета количества смен.

3. Расчет среднего разряда  рассчитывается по формуле 6:

Рср = 					(6)

Где, Р – разряд рабочего,

Примечание:

Для серийного производства средний разряд работ должен быть 3,0-4,0, для массового 2,5-3,0.

Расчет рекомендуется производить в табличной форме, пример оформления приведен в таблице 8.

Таблица 8

Ведомость численности основных рабочих

| № операции | Профес-сия рабочих | Трудоемкость годовой программы с догрузкой Т | Действительный фонд времени работы 1 рабочего в год,Fдр | Кол-во станков обслуж.1 рабочим | Коэф. выполнения норм,Кв | Численность основных рабочих | Разряд рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расчетных | Принятых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | сварщик | 11552 | 1767 | 3 | 1,2 | 1,81 | 2 | 4 |
|  | Итого: | ∑ |  |  |  | ∑ | 6 |  |

4. Расчет численности вспомогательных рабочих

Количество вспомогательных рабочих рассчитывается, исходя из численности основных рабочих (по сборочным и сварочным операциям в целом), для серийного производства 15-20%, для массового производства 30-40% по формуле 7:

Rвсп = 15(20) •Rосн					(7)

5. Расчет численности ИТР

Количество инженерно-технического персонала (ИТР) определяется в размере 10-12% от суммы численности основных производственных рабочих и вспомогательных, по формуле 8:

Rитр = 10(12) • (Rосн + Rвсп)				(8)

6. Расчет численности СКП

Количество счетно-конторского персонала (СКП) определяется по формуле 9:

Rскп = 2% • (Rосн + Rвсп + Rитр)				(9)

- Расчет численности МОП.

Количество младшего обслуживающего персонала (МОП) определяется по формуле 10:

Rмоп = 2% • (Rосн + Rвсп + Rитр + Rскп)		(10)

Общая численность персонала определяется путем суммирования численности все• категорий работников, формула 11:

R = Rосн + Rвсп + Rитр + Rскп + Rмоп			(11)

Результаты расчетов рекомендуется оформить в сводную таблицу. Пример оформления представлен в таблице 9.

Таблица 9

Состав численности предприятия

| Категории и профессии работающих | Кол-во человек | Разряды рабочих | Оклады специалистов (О) и часовые тарифные ставки (Сч) рабочих, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные рабочие, в том числе: | 6 |  |  |
| 1. Сборщик | 2 | 3 | 78,52 |
| 2. Сварщик | 4 | 3 | 78,52 |
| ИТР, в том числе: | 1 | --- | 18000,00 |
| Начальник участка | 1 | --- | 18000,00 |
| Всего по участку | 16 | --- | --- |

Примечание:

Часовые тарифные ставки и оклады применяются согласно исходным данным для расчетов дипломного проекта,  применяются согласно условиям предприятия.

2.3 Расчет годового фонда заработной платы

Расчет годового фонда заработной платы рекомендуется производить в таблице, используя следующие формулы 12:

ФЗПгод = Rкат •Fдр • Сч (либо = Rкат • О •12)		(12)

Где, Rкат – численность определенной категории  персонала (чел.)

Сч – часовая тарифная ставка (руб.)

О – оклад специалиста за месяц (руб.)

Среднемесячная заработная плата каждой из категорий работающих рассчитывается по следующей формуле 13:

ЗПсрм = ФЗП / 12 •Rкат.				(13)

Отчисления во внебюджетные фонды каждой из категорий работающих рассчитываются в процентном соотношении от итогового фонда заработной платы, формула 14:

Овф = ФЗП • 30%					(14)

Пример оформления расчетных данных по годовому фонду заработной платы представлен в таблице 10.

Таблица 10

Фонд заработной платы

| Категории работающих | Годовой фонд заработной платы ФЗПгод | Дополнительный фонд (14%) ФЗПдоп | Премиальный фонд (20%) ФЗПпр | Итого фонд заработной платы за год ФЗП | Среднемесячная заработная плата ЗПсрм | Отчисления во внебюджетные фонды Овф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные рабочие |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: сборщик |  |  |  |  |  |  |
| сварщик |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные рабочие |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

2.4 Расчет себестоимости и цены изделия

Себестоимость изделия включает прямые и косвенные расходы.

К прямым расходам относятся:

основные материалы (См);

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия (Спф);

основная заработная плата основных производственных рабочих (ЗПосн);

дополнительная заработная плата основных производственных рабочих (ЗПдоп);

отчисления на социальное страхование (Овф).

К косвенным расходам относятся расходы не участвующие напрямую в процессе производства изделия:

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (Роб);

цеховые расходы (Рц);

производственные расходы (Рпр);

внепроизводственные расходы (Рвн).

Таким образом, полная себестоимость (Спол) определяется по формуле 15:

Спол = Совм + Спф + ЗПосн + ЗПдоп + Овф + Роб + Рц + Рпр + Рвн		(15)

Оптовая цена изделия (Цопт) определяется по формуле 16:

Цопт = Спол + П,					(16)

где П – прибыль запланированная, (руб.)

Прибыль запланированная определяется по формуле 17:

П = Пп.•Спол,				(17)

где Пп- процент прибыли

Примечание:

Прибыль запланированная рассчитывается исходя из процента, которое предприятие предполагает иметь в виде прибыли и добавляет данный процент к полной себестоимости изделия, для расчетов в курсовом проекте принимается 30%.

Цена отпускная (цена реализации) определяется по формуле 18:

Цр = Цопт + НДС,					(18)

где НДС – налог на добавленную стоимость,

НДС = Цопт• 18%					(19)

Примечание:

Ставка НДС, установлена Налоговым кодексом РФ в размере 18%.

Расчет себестоимости производится по статьям затрат, на основании рассчитанных статей затрат составляется калькуляция обработки изделия.

Расчет прямых расходов:

Статья 1. Основные и вспомогательные материалы (Совм),

Стоимость основных и вспомогательных материалов рассчитывается по формуле 20:

Совм = См + Сг + Спр + Этех			(20)

Стоимость основных материалов, формулы 21-23:

а) Металл

См = (mз • ц • Ктзр)- (mо • цо)			(21)

Где, mз - масса заготовок, (кг)

ц - цена металла за 1 кг, (руб.)

Ктзр - коэффициент учитывающий транспортно-заготовительные расходы

mо - масса отходов, (кг)

цо - цена отходов за 1 кг, (руб.)

б) Сварочная проволока (Спр)

Спр = q •Q • Ц • Ктзр,				(22)

где Спр - затраты на сварочную проволоку,

q - удельная норма расхода сварочной проволоки на 1 м шва (кг),

Q - длина сварных швов в изделии (м),

Ц - цена сварочной проволоки (руб./м),

Ктзр - коэффициент транспортно-заготовительных расходов.

в) Защитный газ (Сг)

Сг = d •Q • Ц • Ктзр,				(23)

где Сг - затраты на газ,

d - удельная норма расхода газа на 1 м шва (кг/м),

Q - длина сварных швов (м),

Ц - цена за 1 кг газа (руб.),

Ктзр - коэффициент транспортно-заготовительных расходов.

Примечание:

Коэффициент транспортно заготовительных расходов принять 0,1.

Стоимость вспомогательных материалов, формула 24

г) Энергия технологическая (Этех)

Этех= Рэ •Q •Ц					(24)

Где, Этех - энергия технологическая

Рэ - удельная норма расхода электроэнергии на 1 м сварного шва (квт/ч)

Q - длина сварных швов (м)

Ц - цена электроэнергии (руб./квт.час)

Статья 2. Стоимость полуфабрикатов и комплектующих

Стоимость полуфабрикатов и комплектующих определяется по формуле 25:

Спф = (Опф•Ц					(25)

где Опф – количество полуфабрикатов, (шт.)

Ц – цена единицы полуфабрикатов, (руб.)

Статья 3. Основная заработная плата основных производственных рабочих.

В стоимости изготовления детали учитывается сдельная расценка на изготовление изделия, т.е. исходя из нормы времени на операцию (трудоемкость операции (tшт)) можно рассчитать трудоемкость изготовления детали в целом (Тшт) и определить сумму заработной платы рабочих, которая идет в оплату за потраченное время на изготовление детали (сдельная расценка на изделие).

Сдельная расценка на изделие определяется по формуле 26:

Рсд = Сч•tшт /60					(26)

Где, Рсд – сдельная расценка на изделие, (руб.)

Сч -часовая тарифная ставка, (руб.)

tшт - норма времени на изделие, (час.)

Примечание:

Сдельная расценка рассчитывается на каждую операцию техпроцесса, а затем суммируется на все изделие. На 60 необходимо делить, если в расчете участвует трудоемкость, выраженная в минутах.

Расчет дополнительной заработной платы производится в процентном соотношении к основной заработной плате, т.е. полученную сумму заработной платы основной умножить на заданный процент дополнительной заработной платы, получим сумму дополнительной заработной платы на единицу изделия.

Расчет рекомендуется выполнять в таблице, пример оформления приведен в таблице 11.

Таблица 11

Расчет сдельной расценки изделия

| № пп | Наименование операции | Норма времени (tшт) | Часовая тарифная ставка (Сч) | Сдельная расценка (Рсд) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мин. | Час. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | сборка | 1,35 | 0,02 | 50,5 | 1,14 |
| Итого сдельная расценка (ЗПосн) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дополнительная заработная плата (14%) (ЗПдоп) |  |
| Итого заработная плата за изделие (ЗП) |  |

В случае многостаночного обслуживания при расчете таблицы 12  применяются коэффициенты таблицы 12, с обязательной ссылкой на многостаночное обслуживание.

Таблица 12

Значение понижающих коэффициентов (Кпон) за многостаночность

| Кол-во обслуживаемы• станков | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кпон | 1 | 0,65 | 0,48 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,3 |

Статья 4. Отчисления во внебюджетные фонды

Отчисления во внебюджетные фонды (на социальное страхование, пенсионные отчисления, медицинское страхование), ставка устанавливается правительством РФ и составляет 30%.

Сумма отчислений во внебюджетные фонды для калькуляции обработки изделия рассчитывается по следующей формуле 27:

Овф = (ЗПосн+ ЗПдоп) • 30%				(27)

Расчет косвенных расходов

Статья 5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Расходы на содержание и обслуживание оборудования рассчитываются в процентном соотношении от показателя основной заработной платы и рассчитываются по формуле 28:

Роб = ЗПосн• Псо					(28)

где Псо – процент расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Статья 6. Цеховые расходы

Сумма цеховых расходов определяется по формуле 29:

Рц = ЗПосн•Пц					(29)

Где, Пц – процент цеховых расходов

Статья 7. Производственные расходы

Сумма производственных расходов рассчитывается аналогично расходам на содержание и обслуживание оборудования и определяется по формуле 30:

Рпр = ЗПосн• Ппр					(30)

Где, Ппр – процент производственных расходов

Примечание:

Псо = 160%

Пц = 280%

Ппр = 100%

Статья 8. Внепроизводственные расходы

Сумма внепроизводственных расходов рассчитывается в процентном отношении от показателя производственной себестоимости и определяется по формуле 31:

Рвн = Спроизв• Пвн					(31)

где Пвн – процент внепроизводственных расходов

Спроизв – производственная себестоимость, (руб.)

Примечание:

Пвн = 2%

Производственная себестоимость определяется по формуле 32:

Спроизв = Сцех + Рпр					(32)

Где, Сцех – цеховая себестоимость, (руб.)

Цеховая себестоимость определяется по формуле 33:

Сцех = См + Спф + ЗПосн + Овф + Роб + Рц		(33)

По данным расчета составляется калькуляция изготовления изделия. Пример оформления калькуляции представлен в таблице 13.

Таблица 13

Калькуляция сварки изделия

| № п/п | Статьи затрат | Себестоимость единицы изделия, руб. | Структура себестоимости (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Основные материалы за вычетом возвратных отходов. |  |  |
| 2 | Покупные полуфабрикаты и комплектующие |  |  |
| 3 | Основная заработная плата основных производственных рабочих. |  |  |
|  | Дополнительная заработная плата основных производственных рабочих |  |  |
| 4 | Отчисления во внебюджетные фонды |  |  |
|  | Итого прямые затраты: |  | --- |
| 5 | Расходы по эксплуатации и содержанию оборудования. |  |  |
| 6 | Цеховые расходы |  |  |
|  | Итого цеховая себестоимость: |  | --- |
| 7 | Производственные расходы. |  |  |
|  | Итого производственная себестоимость себестоимость: |  | --- |
| 8 | Внепроизводственные расходы. |  |  |
|  | Итого полная себестоимость: |  | 100 |
| 9 | Плановая прибыль, 30% |  | --- |
|  | Итого оптовая цена (Цопт): |  | --- |
| 10 | НДС, 18% |  | --- |
|  | Итого цена реализации (Цр): |  | --- |

4.5 Расчет капитальных вложений

1. Расчет стоимости площади участка.

Расчет стоимости площади участка (Спу) производится по формуле 34:

Спу =S•Ц					(34)

Где,S -площадь участка, м2,

Ц - стоимость 1 м2 в руб.

Площадь участка рассчитывается в соответствии с планом участка, с учетом норм расстановки оборудования.

Примечание: стоимость 1 м2 принимается для расчетов курсовой работы 16000,00 руб.

2. Расчет стоимости производственного инвентаря.

Расчет стоимости производственного и хозяйственного инвентаря составляет 3% от стоимости площади участка (Синв).

3.Расчет стоимости оборудования.

Стоимость оборудования и транспортных средств рекомендуется выполнять в табличной форме (пример оформления представлен в таблице 14).

Таблица 14

Стоимость оборудования и транспортных средств

| Оборудование, тип, модель | Кол-во, шт | Цена за единицу | Стоимость всего оборудования | Транспортно-заг. работы | Первоначальная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сборочное | 1 | 100000 | 100000 | 10000 | 110000 |
| Сварочное | 5 | 190000 | 950000 | 95000 | 1045000 |
| Итого оборудования: | 6 |  | 1050000 | 105000 | 2100000 |
| Транспортные средства |  |  |  |  |  |
| Итого ТС: |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |

Примечание:

Транспортно-заготовительные расходы принимаются в размере 10% от стоимости оборудования.

4. Стоимость дорогостоящего инструмента.

Стоимость дорогостоящего инструмента определяется в размере 10% от стоимости оборудования  и транспортных средств (Синстр).

Сумма  капитальных вложений определяется путем суммирования пунктов 1-4 данного раздела. По результатам расчетов оформляется сводная ведомость капитальных вложений.

Таблица 15

Сводная ведомость капитальных вложений (КВ)

| Группы основных фондов | Сумма вложений |
| --- | --- |
| Стоимость площади участка |  |
| Стоимость оборудования |  |
| Стоимость инструмента |  |
| Транспортные средства |  |
| Хозяйственный и производственный инвентарь. |  |
| Итого КВ: |  |
| Годовая программа (N в руб.) |  |
| Удельные капвложения |  |

Сумма удельных капвложений рассчитывается по формуле 35:

КВу = КВ / N					(35)

4.6 Расчет экономической эффективности производства

1. Выручка от реализации рассчитывается по формуле 36:

В = Цр•N						(36)

Где, Цр – цена реализации (руб.)

N –Годовая программа (шт.)

2. Прибыль рассчитывается как разность между выручкой от реализации  и себестоимостью изготовления годовой программы, формула 37.

П = В –(Спол •N)					(37)

3. В соответствии с Налоговым Кодексом РФ, все предприятия обязаны уплачивать налоги по видам и ставкам в зависимости от налогового режима. Предприятия, находящиеся на общем режиме налогообложения наряду с отчислениями во внебюджетные фонды и налога на добавленную стоимость уплачивают налог на прибыль по ставке 20%.

Расчёт налога на прибыль (НП) производится по следующей формуле 38:

НП = П • 20%					(38)

4. Чистая прибыль, прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, рассчитывается по формуле 39:

ЧП = П – НП					(39)

5.Эффективность деятельности предприятия характеризуется следующими показателями:

- срок окупаемости,

- рентабельность собственных средств,

- рентабельность изделия,

- рентабельность продаж,

- фондоотдача,

- фондовооруженность,

- материалоемкость,

- материалоотдача,

- производительность труда.

При модернизации или реконструкции действующего предприятия эффективность деятельности анализируется при помощи следующих показателей:

- годовой экономический эффект,

- условно – годовая экономия,

- срок окупаемости капитальных вложений,

- рост производительности труда,

- снижение себестоимости изделия.

Примечание: в случае модернизации, реконструкции участка расчет необходимо вести в сравнении проектного варианта с базовым.

  - Срок окупаемости (Сок) рассчитывается по формуле 40:

Сок = КВ / П					(40)

  - Рентабельность собственных средств(Рсс), формула 41:

Рсс = ЧП/КВ • 100%				(41)

  - Рентабельность изделия (Ризд), формула 42:

Ризд = П/Спол • 100%				(42)

  - Рентабельность продаж (реализации) (Рр), формула 43:

Рр = П / В • 100%					(43)

  - Фондоотдача (Фотд), формула 44:

Фотд = В / Ф						(44)

Где, Ф – среднегодовая стоимость основных фондов, в случае планирования нового производства используется показатель КВ

  - Фондовооруженность (Ффв), формула 45:

Ффв = Ф / R						(45)

  - Материалоемкость (Ме), формула 46:

Ме = М / В						(46)

Где, М – материальные затраты на изготовление

  - Материалоотдача (Мо), формула 47:

Мо = В / М						(47)

  - Производительность труда (ПТ), формула 48:

ПТ = П / R						(48)

Результаты, полученные при расчетах необходимо оформить в табличной форме по примеру таблицы 16.

Таблица 16

Показатели эффективности деятельности

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рентабельность | % | 28,25 |

4.7 График ППР оборудования

Для составления годового графика планово-предупредительного ремонта (графика ППР) электрооборудования нам понадобятся нормативы периодичности ремонта оборудования. Эти данные можно найти в паспортных данных завода-изготовителя на электрооборудование.

На Вашем сварочном участке имеется некоторое количество оборудования. Все это оборудование необходимо внести в график ППР. Но сначала немного общей информации, что из себя представляет годовой график ППР.

В графе 1 указывается наименование оборудования, как правило, краткая и понятная информация об оборудовании, например название и тип, мощность, фирма изготовитель и т.д. Графа 2 – номер по схеме (инвентарный номер). В графах 3-5 указываются нормативы ресурса между капитальными ремонтами и текущими. В графах 6-10 указываются даты последних капитальных и текущих ремонтов. В графах 11-22, каждая из которых соответствует одному месяцу, условным обозначением указывают вид планируемого ремонта: К – капитальный, Т – текущий. В графах 23 и 24 соответственно записываются годовой простой оборудования в ремонте и годовой фонд рабочего времени.

Например. Предположим, что в электрохозяйстве, в корпусе 541, есть: 1)      масляный трансформатор трехфазный двухобмоточный (Т-1 по схеме) 6/0,4 кВ, 1000 кВА; 2)      электродвигатель насоса, асинхронный (обозначение по схеме Н-1), Рн=125 кВт;

Шаг 1. Вносим в форму графика ППР оборудование.

Шаг 2. На этом этапе определяем нормативы ресурса между ремонтами и простоя:

а) Для нашего трансформатора: обратимся к паспортным данным оборудования, где находим необходимые данные.

б) Для электродвигателя так же.

Найденные нормативы в таблице  переносим в график ППР

Шаг 3. Для выбранного электрооборудования нам необходимо определиться с количеством и видом ремонтов в предстоящем году. Для этого нам необходимо определиться с датами последних ремонтов – капитального и текущего. Предположим, мы составляем график на 2011 год. Оборудование действующее, даты ремонтов известны. Для Т-1 капитальный ремонт проводился в январе 2005 года, текущий – январь 2008 года. Для двигателя насоса Н-1 капитальный – сентябрь 2009, текущий – март 2010 года. Вносим эти данные в график.

Необходимо определить, когда и какие виды ремонта предстоят трансформатору Т-1 в 2011 году. Как мы знаем, в году 8640 часов. Берем найденный норматив ресурса между капитальными ремонтами для трансформатора Т-1 103680 ч и делим его на количество часов в году 8640 ч. Производим вычисление 103680/8640 = 12 лет. Таким образом, следующий капитальный ремонт должен проводиться через 12 лет после последнего капитального ремонта, а т.к. последний был в январе 2005 г., значит, следующий планируется на январь 2017 года. По текущему ремонту тот же принцип действия: 25920/8640=3 года. Последний текущий ремонт производился в январе 2008, т.о. 2008+3=2011. Следующий текущий ремонт в январе 2011 года, именно на этот год мы и составляем график, следовательно, в графе 8 (январь) для трансформатора Т-1 вписываем «Т».

Для электродвигателя получаем; капитальный ремонт проводится каждые 6 лет и планируется на сентябрь 2015 года. Текущий проводится 2 раза в год (каждые 6 месяцев) и, согласно последнему текущему ремонту планируем на март и сентябрь 2011 года. Важное замечание: если электрооборудование вновь монтируемое, то все виды ремонта, как правило, «пляшут» от даты ввода оборудования в эксплуатацию.

График приобретает следующий вид:

Шаг 4. Определяем годовой простой в ремонте. Для трансформатора он будет равен 8 часам, т.к. в 2011 году мы запланировали один текущий ремонт, а в норма• ресурса на текущий ремонт в знаменателе стоит 8 часом. Для электродвигателя Н-1 в 2011 году будет два текущих ремонта, норма простоя в текущем ремонте – 10 часов. Умножаем 10 часов на 2 и получаем годовой простой равный 20 часам. В графе годового фонда рабочего времени указываем количество часов, которое данное оборудование будет находиться в работе за вычетом простоев в ремонте. Получаем окончательный вид графика.

Важное замечание: на некоторых предприятиях, энергетики в своих годовых графиках ППР вместо двух последних граф годового простоя и годового фонда указывают только одну графу – «Трудоемкость, чел*час». Эта трудоемкость считается по количеству единиц оборудования и нормам трудоемкости одного ремонта. Такая схема удобна при работе с подрядными организациями, выполняющими ремонтные работы.

Не стоит забывать, что даты ремонтов необходимо согласовывать с механической службой и при необходимости службой КИПиА, а также с другими структурными подразделениями, имеющим непосредственное отношение к ремонту и обслуживанию смежного оборудования.

3.5.3 Разработка заключения

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию исследования подводятся итоги по теме. Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенного исследования. В заключении излагаются полученные выводы и их соотношение с целью исследования, конкретными задачами, гипотезой, сформулированными во введении.

Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть гипотезу исследования. В случае опровержения гипотезы даются рекомендации по возможному совершенствованию деятельности в свете исследуемой проблемы.

3.5.4 Составление списка использованных источников

В список использованных источников включаются источники, изученные Вами в процессе подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте курсового проекта.

Внимание! Список использованных источников  оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными государственными стандартами (Приложение Г).

Список использованных источников должен содержать 20 – 25 источников (не менее 10 книг и 10-15 материалов периодической печати), с которыми работал автор курсового проекта.

Список использованных источников включает в себя:

- нормативные правовые акты;

- научную литературу и материалы периодической печати;

- практические материалы.

Источники размещаются в алфавитном порядке. Для всей литературы применяется сквозная нумерация.

При ссылке на литературу в тексте курсового проекта следует записывать не название книги (статьи), а присвоенный ей в указателе “Список использованных источников” порядковый номер в квадратных скобках.  Ссылки на литературу нумеруются по ходу появления их в тексте записки. Применяется сквозная нумерация.

4 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ  ПРОЕКТОВ

## Оформление текстового материала

Текстовая часть работы должна быть исполнена  в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, абзацный отступ первой строки – 1,25 см, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее – 2,5 см; верхнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см. Все страницы работы должны быть пронумерованы: нумерация автоматическая, сквозная, в нижнем колонтитуле, по центру, арабскими цифрами, размер шрифта – 12 пт.

Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании работы  не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему работы. Расстояние между заголовком раздела и подраздела – два интервала; между заголовком и основным текстом – три интервала.

При делении работы на разделы (главы) обозначение производят порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с абзацного отступа и отступа слева 1,25 см. При необходимости подразделы  (параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделённых точками.  В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также нумеруется. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.

Каждый раздел (главу) работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы). Для этого рекомендуется использовать функцию разрыва страницы (либо комбинация клавиш CTRLи ENTER, либо команда: Разметка страницы ( Разрывы ( Страница). Выполнение данной команды необходимо для того, чтобы при открытии Вашего документа в различных версиях MS Office или после вставки какой-либо информации, новая глава начиналась всегда с начала новой страницы (а не с какой-либо ее части).

Заголовки структурных элементов работы печатаются заглавными буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ), без точки в конце, без подчеркивания, форматирование – по центру. Главы основной части работы не являются структурными элементами и оформляются по правилам, изложенным выше по тексту данного документа.

Для того чтобы сделать текст понятным и выразительным, в тексте документа используют автоматические нумерованные и маркированные списки.

Пример 1 нумерованного списка:

  - Невозможно испытывать твердые материалы свыше НВ=450, т.е. закаленные металлы.

  - Метод дает грубый (большой) отпечаток, что не всегда допустимо.

  - Нельзя испытывать материал тоньше 2-х мм, т.к. шарик будет продавливать тонкий слой металла.

Пример 2 нумерованного списка:

- Нагрузка пресса на образец - 3000; 1000; 750; 250; 187; 5; 62,5; 15,6 кг.

- Диаметры шариков - 10; 5 и 2,5 мм.

- Выдержки под нагрузкой  - 10; 30 и 60 сек.

- Наибольшая высота испытуемого изделия  - 250 мм.

- Габаритные размеры пресса: 840х700х250 мм.

Пример 3 маркированного списка:

- способ расклада;

- способ деления;

- табличный способ.

Не допускается использовать в качестве маркеров различные картинки, значки, галочки и т.д. Рекомендуемый маркер: «–».

В тексте работы (за исключением формул, таблиц и рисунков) не допускается:

- применять математический знак «минус» (–), а  перед отрицательными значениями величин следует писать слово «минус»;

- применять знак ( для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);

- применять без числовых значений математические знаки, например  >, ≥, <, ≤, ≠, а также знаки №, %;

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

Примечание:

Пример оформления основной части работы находится в Приложении А к данному документу.

## Оформление таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия.

Таблицы в пределах всей работы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово «Таблица» курсивным шрифтом, выравнивая по правому краю. Название таблицы записывается на следующей строке, выравнивая по центру. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,  разделенных точкой. Шрифт в таблице – Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – одинарный, текст в шапке таблицы выравнивается по центру.

Пример:

Таблица 1

Предельные величины разброса угловой скорости автомобилей, %

| Категория автомобиля | Боковое ускорение автомобиля wy м/с2 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 |
| М1 | 10 | 30 | 80 |
| М2, N1 | 10 | 20 | 60 |
| М3 , N2 , N3 | 10 | 10 | -- |

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишут полностью, например: в таблице 1…

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик.

При переносе таблицы на другой лист (страницу) необходимо повторять шапку таблицы. Для этого выделите шапку таблицы, щёлкните на ней правой кнопкой мыши и выполните команду: Свойства таблицы ( Строка ( установить галочку в поле «Повторять как заголовок на каждой странице». Название помещают только над первой частью таблицы.

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали.

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости, допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать, по возможности, просто и кратко.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз.

Примеры:

Таблица 1.1

Размеры стандартных налоговых вычетов

| Вычет | 2011 год, руб. | 2012 и 2013 годы, руб. | Порог для применения вычета, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| На работника | 400 | — | 40 000 |
| На работника для категорий граждан, упомянутых в подпункте 2 пункта 1 статьи 218 Налогового Кодекса РФ | 500 | 500 | Не ограничен |
| На работника для категорий граждан, упомянутых в подпункте 1 пункта 1 статьи 218 Налогового Кодекса РФ | 3000 | 3000 | Не ограничен |
| На первого и второго ребенка | 1000 | 1400 | 280 000 |
| На третьего и каждого последующего ребенка | 3000 | 3000 | 280 000 |
| На каждого ребенка-инвалида до 18 лет (учащегося инвалида I и II группы до 24 лет) | 3000 | 3000 | 280 000 |

Таблица 1.2

Номинальный ток и номинальное напряжение для разных типов изоляторов

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| ПНР-6/400 | 6 | 400 |
| ПНР-6/800 |  | 800 |
| ПНР-6/900 |  | 900 |

## 1.3 Оформление формул и уравнений

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например: Временное сопротивление разрыву В.

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (х), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х».

Пояснение значений  символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

Для формул и уравнений, на которые делаются ссылки, вводят   сквозную нумерацию арабскими цифрами в круглых скобках, например, (1), (7). Выравнивание формулы – по центру, номера формулы – по правому краю.

Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах каждого раздела двойными числами, разделенными точкой, обозначающими номер раздела и порядковый номер формулы или уравнения, например: (2.3), (3.12) и т.д.

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1).

Примеры:

N = Sпост/(Ц – Sпер1),					(1)

где	N – критический объём выпуска, шт.;

Sпост – постоянные затраты в себестоимости продукции, руб.;

Ц – цена единицы изделия, руб.;

Sпер1 – переменные затраты на одно изделие, руб.

Из условий неразрывности находим

Q = 2rvr .                  				(2.1)

Так как

r,

то

Q = .                                            		(2.2)

Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, сложения вычитания и на знаках соотношения (). Не допускаются переносы при знаке деления (:).

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.

Пример:

(4)

## Оформление иллюстраций

Все иллюстрации, помещаемые в проект, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в проекте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует располагать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают сокращенным словом «смотри», например, см. рисунок 3.

Размещаемые в тексте  иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1– Название рисунка, Рисунок 2– Название рисунка и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации,  разделенных точкой (например, Рисунок 1.1 – Название рисунка).

Точка в конце названия рисунка не ставится. Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

Все рисунки и иллюстрации, а также их названия выравниваются по центру (без абзацного отступа), размер шрифта – 12 пт.

Примечание:

Пример оформления иллюстраций находится в Приложении Б к данному документу.

## 1.5 Оформление ссылок

Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части), необходимых для его общей характеристики и идентификации. Ссылки различаются, в частности, по месту расположения в документе:

- внутритекстовые, помещённые в тексте документа;

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску).

Внутритекстовая библиографическая ссылка приводится непосредственно в строке после текста, к которому она относится, и заключается в круглые скобки.

Пример:

Социальная позиция связана с местом индивида в системе отношений в обществе (Машарова Т.В. Социальное самоопределение учащейся молодёжи в условиях современного общества. - Киров: ВГУ, 2003).

Ссылки на используемые источники следует указывать порядковым номером библиографического описания источника в списке  источников и литературы. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки и помещают в конце абзаца.

При ссылках на стандарты указывают только их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта в списке использованных источников.

Примеры:

- [3] – ссылка на нормативный документ или Интернет-ресурс, находящийся в списке использованных источников  под порядковым номером 3;

- [5, с. 123] – ссылка на источник, находящийся в списке использованных источников под порядковым номером 5; 123 – номер страницы.

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы.

Пример:

в основном тексте:

На основании исследований Парсонса было дано следующее определение профориентации «Профессиональная ориентация – это процесс оказания помощи индивиду в изучении профессии и собственных личных качеств, процесс, завершающийся разумным выбором профессии»1.

В примечании (в нижнем колонтитуле):

_________________

1Укке, Ю. В. Диагностика сознательности выбора профессии у японских школьников // Вопросы психологии. – 1990. - № 5. – С.17.

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный порядок для всего документа: сквозную нумерацию по всему тексту либо в пределах каждой главы, раздела, части, либо для данной страницы документа.

## 1.6 Оформление списка использованных источников

Государственного стандарта по оформлению списка литературы нет, но существует общепринятая практика. Например, принято источники в списке литературы располагать в алфавитном порядке (относительно заголовка соответствующей источнику библиографической записи). При этом независимо от алфавитного порядка впереди обычно идут нормативные акты. Исходя из этого, можно считать устоявшимся правилом следующий порядок расположения источников:

- нормативные материалы (законы, постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ, письма, инструкции, распоряжения Министерств и ведомств РФ, ГОСТы);

- научные, технические и/или учебно-методические издания (книги и печатная периодика);

- ресурсы сети Интернет (источники на электронных носителях локального доступа и источники на электронных носителях удаленного доступа, т.е. источники Интернет).

Источники и литература в каждом разделе  размещаются в алфавитном порядке. Для всего списка применяется сквозная нумерация.

Нормативные акты располагаются в следующем порядке:

- международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут документы ООН;

- Конституция России;

- кодексы;

- федеральные законы;

- указы Президента России;

- постановления Правительства России;

- приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств;

- законы субъектов России;

- распоряжения губернаторов;

- распоряжения областных (республиканских) правительств;

- судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России);

- законодательные акты, утратившие силу.

Федеральные законы следует записывать в формате: Федеральный Закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник публикации, год, номер, статья].

Список использованных источников составляется с учетом правил оформления библиографии (Приложение В). Он должен содержать не менее 20 – 25 источников  для технических специальностей и не менее 50 – 55 источников  для специальностей гуманитарного и социально-экономического профиля, с которыми работал автор дипломной работы/дипломного проекта.

Книги одного, двух, трех авторов

- Дмитриевский А.В., Тюфяков А.С. Бензиновые двигатели. – М.: Машиностроение,  1986. – 213 с.

- Каменев А.Ф. Технические системы: закономерности развития. – М.: Машиностроение, 1985. – 185 с.

- Руднева Е.В. Эмиссия корпоративных ценных бумаг. – М.: Издательство «Экзамен», 2001. – 288 c.

Книги четырех и более авторов

- Электронное управление автомобильными двигателями / Г.П. Покровский, Е.А. Белов, С.Г. Драгомиров и др. - М.: Машиностроение,  1994. – 678 с.

Словари и справочники

- Автомобильный справочник. Пер. с англ. 1-е русское изд. – М.: Изд-во «За рулем», 2000. - 896 с.

- Новый политехнический словарь / Под ред. А.Ю. Ишлинского. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 671 с.

- Попржедзинский Р.А. и др. Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей: Справочник. — М.: Транспорт, 1988.-196 с.

Издания, не имеющие индивидуального автора

- Специальные способы литья: Справ. / Под ред. В.А. Ефимова. – М.: Машиностроение, 1991. – 734 с.

- Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей: Материалы IX Междунар. научно-практ. конф. Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2003. – 564 с.

Многотомные издания

- Двигатели внутреннего сгорания. Т.1. Достижения в области развития ДВС / Серия «Итоги науки и техники». – М.:ВИНИТИ, 1975. – 208 с.

Патентные документы

- Патю 5159915 США, МПК F 02 M 31/00. Электродвигатель топлива для электромагнитной форсунки / Morris M.J., Dutton J.C. – 6 с.

Нормативные документы

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, N 15, ст. 1691.

- «Гражданский Кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ   (ред. от 01.07.2014) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.

- ГОСТ 7.9 – 77. Реферат и аннотация. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 6 с.

- ГОСТ Р 51794-2008. Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек. Взамен ГОСТ Р 51794-2001 ; введ. 01.09.09. - М.: Стандартинформ, 2009. – 38 с.

- ГОСТ 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 1990. — 8 с.

Составная часть документов

- Вырубов Д.Н. Испарение топлива // Сб. «Камеры сгорания авиационных ГТД»/ М., 1957. – С. 178-194.

- Гершман И.И., Пик О.К. Исследование развития и испарения топливной пленки // Тр. НАМИ. – 1965. – Вып. 75. – С. 3-29.

- Литвин Л.Я. Особенности рабочего процесса двигателей с искровым зажиганием при повышенной турбулентности заряда // Двигателестроение. -  1987. - №11. С. 7-9.

Статьи из газеты или журнала

- Артемьев В. Ч. Социальные науки // Вопросы социологии. – 2013. – №9. – С. 34-45.

- Бреусова А.Г. Сибирь в региональной политике// Вестник Омского университета, серия «Экономика». – 2009. – № 2. – С. 81-86.

- Скрипников С. Бесовство предпринимательства// Эксперт. – 2006. – № 3. – С. 21.

- Счастливый К. Омский Минпром подготовил для РОСНАНО 17 проектов// Коммерческие вести. – 2009. – 9 дек. – (№48) – С.7.

- Щекин Г.И. Профессия – менеджер по кадрам.// Кадры, персонал. – 2005. - № 5. – С. 11-15.

Электронные издания и Интернет-ресурсы

- Родников, А.Р. Логистика [Электронный ресурс]: терминологический словарь. – / А.Р. Родников. – Электронные данные. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 1 эл. опт. диск  (CD- ROM).

- Энциклопедия классической музыки [Электронный ресурс]. – Электронные данные – Москва: Комминфо, 2000. – 1 эл. опт. диск (CD- ROM).

- Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. /  Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. – Режим доступа к журн.: http://zhurnul.milt.rissi.ru.

- Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей – к единичным экземплярам [Электронный ресурс] / Л. Шпринц. – Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2000. – Режим доступа: http://atbook.km.ru/news/000525.html.

- http://www.openet.ru.

- www.disclosure.fcsm.ru.

## 4.7 Оформление приложений

В приложениях помещают материал, дополняющий основной текст. Приложениями могут быть:

- бланки документов и образцы их заполнения;

- графические материалы;

- таблицы большого формата;

- расчеты;

- технологические карты,

- описание аппаратуры и приборов;

- описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху по центру страницы (без абзацного отступа) слова ПРИЛОЖЕНИЕ и заглавной буквы русского алфавита, обозначающей его последовательность (начиная с А, за исключением букв У, З, Й, О, Ч, Ы, Ъ). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. Шрифт – жирный (например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ D).

Каждое приложение должно иметь название, которое располагается через одну строку и начинается с заглавной буквы. Шрифт – не жирный; выравнивание – по центру; междустрочный интервал – одинарный; под названием очерчивается нижняя граница.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

4.8  Оформление содержания

Содержание работы размещается на отдельной пронумерованной странице, снабжается заголовком «СОДЕРЖАНИЕ», записанным по центру, не нумеруется как раздел и включается в общее количество страниц текста работы.

В содержание включаются номера структурных элементов текста: разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, имеющих заголовок, номера и наименования приложений и номера страниц, с которых они начинаются.

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте.

Заголовки, включенные в содержание, записываются строчными буквами. Прописными буквами должны записываться заглавные буквы и аббревиатуры.

Рекомендуется формировать автоматическое оглавление (Ссылки ( Оглавление), предварительно применяя стили к наименованиям разделов и подразделов (Заголовок 1, Заголовок 2…).

Примечание:

Пример оформления содержания находится в приложении Д к данному документу.

Текстовая часть работы должна быть исполнена  в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, абзацный отступ первой строки – 1,25, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее – 2,5; верхнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. Все страницы работы должны быть пронумерованы: нумерация автоматическая, сквозная, в нижнем колонтитуле, по центру, арабскими цифрами, размер шрифта – 12 пт.

Весь текст работы должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании работы  не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему работы. Расстояние между заголовками разделов, подразделов и основным текстом – два интервала.

При делении работы на разделы (главы) согласно ГОСТ 2.105-95 обозначение производят порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с абзацного отступа 1,25 см. При необходимости подразделы  (параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделённых точками.  В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.

Если раздел (глава) или подраздел (параграф) состоит из одного пункта, он также нумеруется. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. Разделы (главы), подразделы (параграфы) должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Наименование разделов (глав) должно быть кратким и записываться в виде заголовков (в красную строку) жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.

Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы). Заголовки структурных элементов работы печатаются заглавными буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ), без точки в конце, без подчеркивания, форматирование – по центру. Главы основной части работы не являются структурными элементами и оформляются по правилам, изложенным выше по тексту данного документа.

Для того, чтобы сделать текст понятным и выразительным, в тексте документа используют автоматические нумерованные и маркированные списки.

Пример 1 нумерованного списка:

  - Невозможно испытывать твердые материалы свыше НВ=450, т.е. закаленные металлы.

  - Метод дает грубый (большой) отпечаток, что не всегда допустимо.

  - Нельзя испытывать материал тоньше 2-х мм, т.к. шарик будет продавливать тонкий слой металла.

Пример 2 нумерованного списка:

- Нагрузка пресса на образец - 3000; 1000; 750; 250; 187; 5; 62,5; 15,6 кг.

- Диаметры шариков - 10; 5 и 2,5 мм.

- Выдержки под нагрузкой  - 10; 30 и 60 сек.

- Наибольшая высота испытуемого изделиям  - 250 мм.

- Габаритные размеры пресса: 840х700х250 мм.

Пример маркированного списка:

- способ расклада;

- способ деления;

- табличный способ.

Не допускается использовать в качестве маркеров различные картинки, значки, галочки и т.д. Рекомендуемый маркер: «–».

В тексте работы (за исключением формул, таблиц и рисунков) не допускается:

- применять математический знак «минус» (–), а  перед отрицательными значениями величин следует писать слово «минус»;

- применять знак ( для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»);

- применять без числовых значений математические знаки, например  >, ≥, <, ≤, ≠, а также знаки №, %;

- применять индексы стандартов, технических условий и других документов без регистрационного номера.

4.2 Оформление таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы должно отражать её содержание, быть точным и кратким. Лишь в порядке исключения таблица может не иметь названия.

Таблицы в пределах всей работы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией, перед которыми записывают слово «Таблица» курсивным шрифтом, выравнивая по правому краю.Название таблицы записывается на следующей строке, выравнивая по центру. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,  разделенных точкой. Шрифт в таблице – Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – одинарный, текст в шапке таблицы выравнивается по центру.

Пример:

Таблица 1

Предельные величины разброса угловой скорости автомобилей, %

| Категория автомобиля | Боковое ускорение автомобиля wy м/с2 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 |
| М1 | 10 | 30 | 80 |
| М2 , N1 | 10 | 20 | 60 |
| М3 , N2 , N3 | 10 | 10 | -- |

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишут полностью, например: в таблице 4…

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой, при этом в каждой части таблицы повторяют ее шапку и боковик.

При переносе таблицы на другой лист (страницу) необходимо повторять шапку таблицы. Для этого выделите шапку таблицы, щёлкните на ней правой кнопкой мыши и выполните команду: Свойства таблицы ( Строка ( установить галочку в поле «Повторять как заголовок на каждой странице». Название помещают только над первой частью таблицы.

В графах таблиц не допускается проводить диагональные линии с разноской заголовков вертикальных глав по обе стороны диагонали.

Основные заголовки следует располагать в верхней части шапки таблицы над дополнительными и подчиненными заголовками вертикальных граф. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости, допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Все слова в заголовках и надписях шапки и боковика таблицы пишут полностью, без сокращений. Допускаются лишь те сокращения, которые приняты в тексте, как при числах, так и без них. Следует избегать громоздкого построения таблиц с «многоэтажной» шапкой. Все заголовки надо писать, по возможности, просто и кратко.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз.

Примеры:

Таблица 1.1

Размеры стандартных налоговых вычетов

| Вычет | 2011 год, руб. | 2012 и 2013 годы, руб. | Порог для применения вычета, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| На работника | 400 | — | 40 000 |
| На работника для категорий граждан, упомянутых в подпункте 2 пункта 1 статьи 218 Налогового Кодекса РФ | 500 | 500 | Не ограничен |
| На работника для категорий граждан, упомянутых в подпункте 1 пункта 1 статьи 218 Налогового Кодекса РФ | 3000 | 3000 | Не ограничен |
| На первого и второго ребенка | 1000 | 1400 | 280 000 |
| На третьего и каждого последующего ребенка | 3000 | 3000 | 280 000 |
| На каждого ребенка-инвалида до 18 лет (учащегося инвалида I и II группы до 24 лет) | 3000 | 3000 | 280 000 |

Таблица 1.2

Номинальный ток и номинальное напряжение для разных типов изоляторов

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| ПНР-6/400 | 6 | 400 |
| ПНР-6/800 |  | 800 |
| ПНР-6/900 |  | 900 |

4.3 Оформление формул и уравнений

В формулах и уравнениях условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать обозначениям, принятым в действующих государственных стандартах. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например: Временное сопротивление разрывуВ.

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений.

Формулы и уравнения располагают на середине строки, а связывающие их слова (следовательно, откуда и т.п.) – в начале строки. Например:

Из условий неразрывности находим

Q = 2rvr .                             	(1)

Так как

r,

то

Q = .                                              		(2)

Для основных формул и уравнений, на которые делаются ссылки, вводят   сквозную нумерациюарабскими цифрами. Промежуточные формулы и уравнения, применяемые для вывода основных формул и упоминаемые в тексте, допускается нумеровать строчными буквами латинского или русского алфавита.

Нумерацию формул и уравнений допускается производить в пределах каждого раздела двойными числами, разделенными точкой, обозначающими номер раздела и порядковый номер формулы или уравнения, например: (2.3), (3.12) и т.д.

Номера формул и уравнений пишут в круглых скобках у правого края страницы на уровне формулы или уравнения.

Пример:

N = Sпост/(Ц – Sпер1),					(3)

где	N – критический объём выпуска, шт.;

Sпост – постоянные затраты в себестоимости продукции, руб.;

Ц – цена единицы изделия, руб.;

Sпер1 – переменные затраты на одно изделие, руб.

Переносы части формул на другую строку допускаются на знаках равенства, умножения, сложения вычитания и на знаках соотношения (). Не допускаются переносы при знаке деления (:).

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.

Пример:

(4)

4.4 Оформление иллюстраций

Все иллюстрации, помещаемые в работу/проект, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе/проекте должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует располагать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают сокращенным словом «смотри», например, см. рисунок 3.

Размещаемые в тексте  иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации,  разделенных точкой, например Рисунок 1.1 - Название рисунка.

Точка в конце названия рисунка не ставится. Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

4.5 Оформление ссылок

Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части), необходимых для его общей характеристики и идентификации. Ссылки различаются, в частности, по месту расположения в документе:

- внутритекстовые, помещённые в тексте документа;

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску).

Внутритекстовая библиографическая ссылка приводится непосредственно в строке после текста, к которому она относится, и заключается в круглые скобки.

Пример:

Социальная позиция связана с местом индивида в системе отношений в обществе (Машарова Т.В. Социальное самоопределение учащейся молодёжи в условиях современного общества. - Киров: ВГУ, 2003).

Ссылки на используемые источники следует указывать порядковым номером библиографического описания источника в списке  источников и литературы. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки и помещают в конце абзаца.

При ссылках на стандарты указывают только их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания стандарта в списке использованных источников.

Примеры:

- [3] – ссылка на нормативный документ или Интернет-ресурс, находящийся в списке использованных источников  под порядковым номером 3;

- [5, с. 123] – ссылка на источник, находящийся в списке использованных источников под порядковым номером 5; 123 – номер страницы.

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста документа вниз полосы.

Пример:

в основном тексте:

На основании исследований Парсонса было дано следующее определение профориентации «Профессиональная ориентация – это процесс оказания помощи индивиду в изучении профессии и собственных личных качеств, процесс, завершающийся разумным выбором профессии»1.

В примечании (в нижнем колонтитуле):

_________________

1Укке, Ю. В. Диагностика сознательности выбора профессии у японских школьников // Вопросы психологии. – 1990. - № 5. – С.17.

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный порядок для всего документа: сквозную нумерацию по всему тексту либо в пределах каждой главы, раздела, части, либо для данной страницы документа.

## Оформление списка использованных источников

Государственного стандарта по оформлению списка литературы нет, но существует общепринятая практика. Например, принято источники в списке литературы располагать в алфавитном порядке (относительно заголовка соответствующей источнику библиографической записи). При этом независимо от алфавитного порядка впереди обычно идут нормативные акты. Исходя из этого, можно считать устоявшимся правилом следующий порядок расположения источников:

- нормативные материалы (законы, постановления Правительства РФ, Указы Президента РФ, письма, инструкции, распоряжения Министерств и ведомств РФ, ГОСТы);

- научные, технические и/или учебно-методические издания (книги и печатная периодика);

- ресурсы сети Интернет (источники на электронных носителях локального доступа и источники на электронных носителях удаленного доступа, т.е. источники Интернет).

Источники и литература в каждом разделе  размещаются в алфавитном порядке. Для всего списка применяется сквозная нумерация.

Нормативные акты располагаются в следующем порядке:

- международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут документы ООН;

- Конституция России;

- кодексы;

- федеральные законы;

- указы Президента России;

- постановления Правительства России;

- приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств;

- законы субъектов России;

- распоряжения губернаторов;

- распоряжения областных (республиканских) правительств;

- судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России);

- законодательные акты, утратившие силу.

Федеральные законы следует записывать в формате: Федеральный Закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник публикации, год, номер, статья].

Список использованных источников составляется с учетом правил оформления библиографии (Приложение В). Он должен содержать не менее 20 – 25 источников  для технических специальностей и не менее 50 – 55 источников  для специальностей гуманитарного и социально-экономического профиля, с которыми работал автор дипломного проекта.

Книги одного, двух, трех авторов

- Дмитриевский А.В., Тюфяков А.С. Бензиновые двигатели. – М.: Машиностроение,  1986. – 213 с.

- Каменев А.Ф. Технические системы: закономерности развития. – М.: Машиностроение, 1985. – 185 с.

- Руднева Е.В. Эмиссия корпоративных ценных бумаг. – М.: Издательство «Экзамен», 2001. – 288 c.

Книги четырех и более авторов

- Электронное управление автомобильными двигателями / Г.П. Покровский, Е.А. Белов, С.Г. Драгомиров и др. - М.: Машиностроение,  1994. – 678 с.

Словари и справочники

- Автомобильный справочник. Пер. с англ. 1-е русское изд. – М.: Изд-во «За рулем», 2000. - 896 с.

- Новый политехнический словарь / Под ред. А.Ю. Ишлинского. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 671 с.

- Попржедзинский Р.А. и др. Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей: Справочник. — М.: Транспорт, 1988.-196 с.

Издания, не имеющие индивидуального автора

- Специальные способы литья: Справ. / Под ред. В.А. Ефимова. – М.: Машиностроение, 1991. – 734 с.

- Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей: Материалы IX Междунар. научно-практ. конф. Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2003. – 564 с.

Многотомные издания

- Двигатели внутреннего сгорания. Т.1. Достижения в области развития ДВС / Серия «Итоги науки и техники». – М.:ВИНИТИ, 1975. – 208 с.

Патентные документы

- Патю 5159915 США, МПК F 02 M 31/00. Электродвигатель топлива для электромагнитной форсунки / Morris M.J., Dutton J.C. – 6 с.

Нормативные документы

- «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, N 15, ст. 1691.

- «Гражданский Кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 N 51-ФЗ   (ред. от 01.07.2014) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.

- ГОСТ 7.9 – 77. Реферат и аннотация. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 6 с.

- ГОСТ Р 51794-2008. Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек. Взамен ГОСТ Р 51794-2001 ; введ. 01.09.09. - М.: Стандартинформ, 2009. – 38 с.

- ГОСТ 28441-90. Картография цифровая. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 1990. — 8 с.

Составная часть документов

- Вырубов Д.Н. Испарение топлива // Сб. «Камеры сгорания авиационных ГТД»/ М., 1957. – С. 178-194.

- Гершман И.И., Пик О.К. Исследование развития и испарения топливной пленки // Тр. НАМИ. – 1965. – Вып. 75. – С. 3-29.

- Литвин Л.Я. Особенности рабочего процесса двигателей с искровым зажиганием при повышенной турбулентности заряда // Двигателестроение. -  1987. - №11. С. 7-9.

Статьи из газеты или журнала

- Артемьев В. Ч. Социальные науки // Вопросы социологии. – 2013. – №9. – С. 34-45.

- Бреусова А.Г. Сибирь в региональной политике// Вестник Омского университета, серия «Экономика». – 2009. – № 2. – С. 81-86.

- Скрипников С. Бесовство предпринимательства// Эксперт. – 2006. – № 3. – С. 21.

- Счастливый К. Омский Минпром подготовил для РОСНАНО 17 проектов// Коммерческие вести. – 2009. – 9 дек. – (№48) – С.7.

- Щекин Г.И. Профессия – менеджер по кадрам.// Кадры, персонал. – 2005. - № 5. – С. 11-15.

Электронные издания и Интернет-ресурсы

- Родников, А.Р. Логистика [Электронный ресурс]: терминологический словарь. – / А.Р. Родников. – Электронные данные. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 1 эл. опт. диск  (CD- ROM).

- Энциклопедия классической музыки [Электронный ресурс]. – Электронные данные – Москва: Комминфо, 2000. – 1 эл. опт. диск (CD- ROM).

- Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. /  Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. – Режим доступа к журн.: http://zhurnul.milt.rissi.ru.

- Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей – к единичным экземплярам [Электронный ресурс] / Л. Шпринц. – Электрон. текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2000. – Режим доступа: http://atbook.km.ru/news/000525.html.

- http://www.openet.ru.

- www.disclosure.fcsm.ru.

## 4.7 Оформление приложений

В приложениях помещают материал, дополняющий основной текст. Приложениями могут быть:

- бланки документов и образцы их заполнения;

- графические материалы;

- таблицы большого формата;

- расчеты;

- технологические карты,

- описание аппаратуры и приборов;

- описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху по центру страницы (без абзацного отступа) слова ПРИЛОЖЕНИЕ и заглавной буквы русского алфавита, обозначающей его последовательность (начиная с А, за исключением букв У, З, Й, О, Ч, Ы, Ъ). Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. Шрифт – жирный (например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ D).

Каждое приложение должно иметь название, которое располагается через одну строку и начинается с заглавной буквы. Шрифт – не жирный; выравнивание – по центру; междустрочный интервал – одинарный; под названием очерчивается нижняя граница.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

## 4.8  Оформление содержания

Содержание работы размещается на отдельной пронумерованной странице, снабжается заголовком «СОДЕРЖАНИЕ», записанным по центру, не нумеруется как раздел и включается в общее количество страниц текста работы.

В содержание включаются номера структурных элементов текста: разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, имеющих заголовок, номера и наименования приложений и номера страниц, с которых они начинаются.

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте. Нельзя сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте.

Заголовки, включенные в содержание, записываются строчными буквами. Прописными буквами должны записываться заглавные буквы и аббревиатуры.

Рекомендуется формировать автоматическое оглавление (Ссылки ( Оглавление), предварительно применяя стили к наименованиям разделов и подразделов (Заголовок 1, Заголовок 2…).

Образец оформления содержания курсового проекта приведен в Приложении Е.

4.9 Требования к лингвистическому оформлению курсового проекта

Курсовой проект должна быть написана логически последовательно, литературным языком. Повторное употребление одного и того же слова, если это возможно, допустимо через 50 – 100 слов. Не должны употребляться как излишне пространные и сложно построенные предложения, так и чрезмерно краткие лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойные толкования и т. д.

При написании курсовой работы/проекта не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т. д. Корректнее использовать местоимение «мы». Допускаются обороты с сохранением первого лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», то есть фразы строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать выражения «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее выражать ту же мысль в безличной форме, например:

- изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что …,

- на основе выполненного анализа можно утверждать …,

- проведенные исследования подтвердили…;

- представляется целесообразным отметить;

- установлено, что;

- делается вывод о…;

- следует подчеркнуть, выделить;

- можно сделать вывод о том, что;

- необходимо рассмотреть, изучить, дополнить;

- в работе рассматриваются, анализируются...

При написании курсового проекта необходимо пользоваться языком научного изложения. Здесь могут быть использованы следующие слова и выражения:

- для указания на последовательность развития мысли и временную соотнесенность:

- прежде всего, сначала, в первую очередь;

- во – первых, во – вторых и т. д.;

- затем, далее, в заключение, итак, наконец;

- до сих пор, ранее, в предыдущих исследованиях, до настоящего времени;

- в последние годы, десятилетия;

- для сопоставления и противопоставления:

- однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем;

- как…, так и…;

- с одной стороны…, с другой стороны, не только…, но и;

- по сравнению, в отличие, в противоположность;

- для указания на следствие, причинность:

- таким образом, следовательно, итак, в связи  с этим;

- отсюда следует, понятно, ясно;

- это позволяет сделать вывод, заключение;

- свидетельствует, говорит, дает возможность;

- в результате;

- для дополнения и уточнения:

- помимо этого, кроме того, также и, наряду с…, в частности;

- главным образом, особенно, именно;

- для иллюстрации сказанного:

- например, так;

- проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем пример;

- подтверждением  выше сказанного является;

- для ссылки на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.:

- было установлено, рассмотрено, выявлено, проанализировано;

- как говорилось, отмечалось, подчеркивалось;

- аналогичный, подобный, идентичный анализ, результат;

- по мнению Х, как отмечает Х, согласно теории Х;

- для введения новой информации:

- рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры;

- перейдем к рассмотрению, анализу, описанию;

- остановимся более детально на…;

- следующим вопросом является…;

- еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является…;

- для выражения логических связей между частями высказывания:

- как показал анализ, как было сказано выше;

- на основании полученных данных;

- проведенное исследование позволяет сделать вывод;

- резюмируя сказанное;

- дальнейшие перспективы исследования связаны с….

Письменная речь требует использования в тексте большого числа развернутых предложений, включающих придаточные предложения, причастные и деепричастные обороты. В связи с этим часто употребляются составные подчинительные союзы и клише:

- поскольку, благодаря тому что, в соответствии с…;

- в связи, в результате;

- при условии, что, несмотря на…;

- наряду с…, в течение, в ходе, по мере.

Необходимо определить основные понятия по теме исследования, чтобы использование их в тексте курсового проекта было однозначным. Это означает: то или иное понятие, которое разными учеными может трактоваться по-разному, должно во всем тексте данной работы от начала до конца иметь лишь одно, четко определенное автором курсовой работы значение.

В курсовом проекте должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

- ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект, выполненный с соблюдением рекомендуемых требований, оценивается и допускается к защите. Защита должна производиться до начала экзамена по дисциплине и/или профессионального модуля.

Процедура защиты курсового проекта включает в себя:

- выступление студента по теме и результатам работы (5-8 мин),

- ответы на вопросы членов комиссии, в которую входят преподаватели  дисциплин профессионального цикла и/или междисциплинарных курсов профессионального модуля.

Также в состав комиссии могут входить: методисты, мастера производственного обучения.  На защиту могут быть приглашены преподаватели и студенты других специальностей.

При подготовке к защите Вам необходимо:

- внимательно прочитать содержание отзыва руководителя работы/проекта,

- внести необходимые поправки, сделать необходимые дополнения и/или изменения;

- обоснованно и доказательно раскрыть   сущность темы  курсовой работы/проекта;

- обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.

ПОМНИТЕ, что оценка за курсовой проект выставляется комиссией после защиты.

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, содержательности Вашего выступления и ответов на вопросы во время защиты.

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительная оценка по той дисциплине/профессиональному модулю, по которой предусматривается курсовой проект, выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта на оценку не ниже «удовлетворительно».

Если Вы получили неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, то не допускаетесь к квалификационному экзамену по профессиональному модулю. Также по решению комиссии Вам может быть предоставлено право доработки работы/проекта в установленные комиссией сроки и повторной защиты.

К защите курсового проекта предъявляются следующие требования:

- Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе анализа экономической литературы.

- Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых явлений и процессов.

- Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска направлений совершенствования деятельности.

- Аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций.

- Логически последовательное и самостоятельное изложение материала.

- Оформление материала в соответствии с установленными требованиями.

- Обязательное наличие отзыва руководителя на курсовую работу/проект.

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и согласовать с руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал.

При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время доклада на защите, которое составляет 8-10 минут. Доклад целесообразно строить не путем изложения содержания работы по главам, а по задачам, то есть, раскрывая логику получения значимых результатов. В докладе обязательно должно присутствовать обращение к иллюстративному материалу, который будет использоваться в ходе защиты работы. Объем доклада должен составлять 7-8 страниц текста в формате Word, размер шрифта 14, полуторный интервал. Рекомендуемые структура, объем и время доклада приведены в таблице 17.

Таблица 17

Структура, объем и время доклада

| № | Структура доклада | Объем | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление темы работы. | До 1,5 страниц | До 2 мин. |
| 2. | Актуальность темы. |  |  |
| 3. | Цель работы. |  |  |
| 4. | Постановка задачи, результаты ее решения и сделанные выводы (по каждой из задач, которые были поставлены для достижения цели курсовой работы/ проекта). | До 6 страниц | До 7 мин. |
| 5. | Перспективы и направления дальнейшего исследования данной темы. | До 0,5 страницы | До 1 мин. |

В качестве иллюстраций используется презентация, подготовленная  в программе «PowerPoint». Также иллюстрации можно представлять  на 4–5 страницах формата А4, отражающих основные результаты, достигнутые в работе, и согласованные с содержанием доклада. Иллюстрации должны быть пронумерованы и названы.

В случае неявки на защиту  по уважительной причине, Вам будет предоставлено  право на защиту в другое время.

В случае неявки на защиту по неуважительной причине, Вы получаете неудовлетворительную оценку.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Пример оформления перечня тем курсовых проектов

Примерный  перечень  тем  курсовых   проектов

| № п/п | Название темы | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Организация работы участка по изготовлению резервуара для хранения нефтепродуктов |  |
| 2 | Организация работы участка по изготовлению бункера для хранения сыпучих материалов |  |
| 3 | Организация работы участка по изготовлению балок коробчатого сечения |  |
| 4 | Организация работы участка по изготовлению балки круглого сечения |  |
| 5 | Организация работы участка по изготовлению треугольной фермы |  |
| 6 | Организация работы участка по изготовлению раскосной фермы |  |
| 7 | Организация работы участка по изготовлению ферма с укороченным нижним поясом |  |
| 8 | Разработка технологического процесса сборки и сварки мачты связи |  |
| 9 | Организация работы участка по изготовлению рамы станка ЧПУ для плазменной резки |  |
| 10 | Организация работы участка по изготовлению камеры пуска и приема очистительных устройств |  |
| 11 | Организация работы участка по изготовлению рамы модульного здания |  |
| 12 | Организация работы участка по изготовлению криогенной емкости |  |
| 13 | Организация работы участка по изготовлению фермы из круглых труб |  |
| 14 | Организация работы участка по изготовлению скользящей опоры трубопровода |  |
| 15 | Организация работы участка по изготовлению консольного стеллажа |  |
| 16 | Организация работы участка по изготовлению рама для цистерн |  |
| 17 | Организация работы участка по изготовлению рамных строительных лесов |  |
| 18 | Организация работы участка по изготовлению бака буровой установки |  |
| 19 | Организация работы участка по изготовлению разъемного сосуда |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Форма календарного плана выполнения курсового проекта

ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения курсового проекта

Студентом___курса_______группы __________________________________________

Ф.И.О.

По теме    _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

| № этапа работы | Содержание этапов работы | Плановый срок выполнения этапа | Планируемый объем выполнения этапа, % | Отметка о выполнении этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление введения к КП |  | 10 |  |
| 2 | Оформление общей части КП |  | 20 |  |
| 3 | Оформление расчетной части КП |  | 60 |  |
| 4 | Оформление заключения, списка литературы, приложений |  | 10 |  |

Студент                                                     подпись                                                      И.О. Фамилия

00.00.0000 г.

Руководитель                                           подпись                                                      И.О. Фамилия

00.00.0000 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пример разработки введения курсового проекта

________________________________________________________________________

Тема «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧАСТКА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КРОНШТЕЙНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО»

Введение

Актуальность темы определяется тем, что сварное изделие «Кронштейн производственный» имеет широкое применение и на него имеется стабильный спрос, который может быть удовлетворен при организации его выпуска и из этого можно извлечь прибыль. Предполагается производство Кронштейн производственный» на базе предприятия Самарской области.

Проблема настоящего исследования состоит в разработке и планировании производственного процесса.

Цель исследования: организовать и спланировать сварочное производство «Кронштейн производственный» на базе предприятия Самарской области.

Объект исследования: предприятие Самарской области.

Предмет исследования: производственная деятельность и структура предприятия Самарской области.

Задачи исследования:

- Разработать раздел «Производственный процесс и его структура».

- Разработать раздел «Организационная структура управления производством и основные типы производства».

- Разработать раздел «Расчет материальных затрат».

- Разработать раздел «Расчёт заработной платы производственных рабочих, отчислений и налога от нее».

- Разработать раздел бизнес-плана «Расчет полной себестоимости изделия».

- Разработать раздел бизнес-плана «Сравнение вариантов технологического процесса изготовления конструкции».

- Разработать раздел «График ППР оборудования».

В курсовом  проекте использованы данные из курсового проекта по МДК 02.01 и разработан усовершенствованный производственный процесс, проведено сравнение между базовым и усовершенствованным процессами.

Практическая значимость данного курсового проекта в том, что произведенные расчеты можно использовать для организации производства конструкции на базе предприятия Самарской области.

Структура работы включает в себя введение, производственный процесс, организационную структуру управления производством,  расчет материальных затрат,  расчёт заработной платы производственных рабочих, сравнение вариантов технологического процесса изготовления конструкции,  организационный план,  финансовый план,  график ППР оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Пример оформления списка использованных источников в соответствии 
с профилем специальности и характером курсового проекта

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные материалы

- ГОСТ 26001-84  Свариваемость материалов.

- ГОСТ 14771-76  Полуавтоматическая сварка в среде защитных

газов.

- ГОСТ 15543-70  Полуавтоматы для сварки в защитных газах.

- ГОСТ19903-74  Сталь прокатная толстолистовая. Сортамент.

- ГОСТ 2246-70   Сварочная проволока.

Научные и  учебно-методические издания

- Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой

автоматической и механизированной сварки: Учеб. для проф. учеб.

заведений. – 4-е изд., стереотип. – М.: Высш. шк.; Изд. Центр

«Академия», 2013.  – 319 с.: ил.

- Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное

пособие /А.И. Герасименко. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д : Феникс,

2013. – 380 с.: ил. – (НПО).

- Маслова Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для

студ. учреждений сред. проф. образования  / Б.Г. Маслов,

- А.П. Выборнов. - 2-е изд., стер.  – М.: Издательский центр,

«Академия» , 2013. – 256 с.

- Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования

/ Валентин  Иванович Маслов. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. Центр

«Академия» , 2013. – 240с.: ил.

- Овчинников В.В. Газосварщик: учеб. пособие / В.В.Овчинников.

– М.: Издательский  центр «Академия», 2012. – 64 с. - (Сварщик).

- Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учеб. Пособие

/ В.В.Овчинников. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр

«Академия», 2014. – 64 с. - (Сварщик).

- Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация

сварочных процессов: практикум: учеб. пособие для студ.

Учреж  дений сред. проф. образования  /  В.В.Овчинников. – М.:

Издательский центр «Академия», 2013. -128 с.

- Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных

работ: учеб. Пособие  / В.В.Овчинников. – М.: Издательский центр

«Академия»,    2012. – 64 с.  - (Сварщик).

- Прох Л.Ц. и др. Справочник по сварочному оборудованию –

2-е издание, переработанное и дополненное. – К.: техника,

2013. 207 с.

- Сварка в машиностроении. Справочник в 4-х т./ Ред.- с 24 кол.:

Г.А.Николаев (пред.) и др.- М.: Машиностроение, 2005. – Т.2

(Под ред. А.И. Акулова). 2014. 462 с.

Ресурсы сети Интернет

- Промышленная группа (http://www.DUKON/RU)

- ТЕХНОТЕРРА. Каталог оборудованияWWW.TECHNOTERRA.RU)

- Сварочное оборудование

http://www.vashdom.ru/snip/print/P_20903-      85/index-2.htm

20. Сварочное оборудование

http://www.vashdom.ru/snip/print/P_20903-      85/index-2.htm

21. Информационный вестник по сварке

http://www.svarkainfo.ru/rus/naks/nakslib/

22. Каталог. Оборудование для металлообработки. Выпуск 1, 2011

(www.kron.spb.ru)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Форма титульного листа курсового проекта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

НАЗВАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

22.02.06 СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Студент					подпись				И.О. Фамилия

00.00.0000 г.

Оценка выполнения и защиты курсовой работы			 ____________

Руководитель				 подпись 				И.О. Фамилия

00.00.0000 г.

САМАРА, 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Пример оформления содержания курсового проекта

________________________________________________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

| Название глав, разделов | Стр. |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ | 5 |
| Производственный процесс и его структура Организационная структура управления производством и основные типы производства | 5 |
|  | 9 |
| ГЛАВА 2 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ | 13 |
| Расчет материальных затрат Расчёт заработной платы производственных рабочих, отчислений и налога от заработной платы. Расчет полной себестоимости изделия Сравнение вариантов технологического процесса изготовления конструкции График ППР оборудования ТБ при организации и проведении сварочных работ. | 13 15 17 19 21 25 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 27 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 28 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А Сварочный участок | 30 |

Зацепина Марина Юрьевна,

преподаватель экономических дисциплин

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

«профессиональный цикл»

«технический профиль»

Специальность 22.02.06 Сварочное производство

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ  ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Ответственные за выпуск: