ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

ПМ.01 ДИСТАНЦИОННОЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ САМОЛЕТНОГО ТИПА

специальность 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»

Экипаж №1

Вы работаете в команде операторов беспилотного летательного аппарата SUPERCAM S150, в крупной компании, которая занимается аэрофотосъемкой местности. В компанию поступил заказ на выполнение аэрофотосъемки населенного пункта село Преображенка. В ваши обязанности входит:

- подготовка разрешительной документации на использование воздушного пространства;

- подготовка беспилотного воздушного судна к проведению работ;

- создание полетной миссии.

Контрольно - оценочное задание 1

Оформить представление на использование воздушного пространства и план полетов. Отправить готовую документацию на электронную почту проверяющего эксперта.

Контрольно - оценочное задание 2

Произвести осмотр воздушного судна на наличие дефектов, нарушений целостности элементов БВС Произвести предполётную подготовку:

- собрать БВС;

- уложить парашют;

- установить полезную нагрузку;

- проверить телеметрию.

Контрольно - оценочное задание 3

В программе автопилота создать полётную миссию и сохранить на устройстве в папке на рабочем столе. Название папки должно соответствовать формату «Экипаж Х», где Х это номер билета.

Источники:

Разрешено пользоваться интернет ресурсами Яндекс карты, Google карты и т.п. Шаблоны разрешительной документации размещены по ссылке https://1-co.ru/2wTWF

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

ПМ.01 ДИСТАНЦИОННОЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ САМОЛЕТНОГО ТИПА

специальность 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКИПАЖА № ___

Члены экипажа   _________________________     ________________________________

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ №_______

| № п/п | Критерий оценки | Балл | Экспертная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МР/ВР оформлен | 2 |  |
|  | МР/ВР оформлен правильно без существенных замечаний | 2 |  |
|  | План полета оформлен | 2 |  |
|  | План полета оформлен без существенных замечаний | 2 |  |
|  | Документация отправлена на почту эксперта | 1 |  |
|  | Произведен осмотр элементов воздушного судна | 1 |  |
|  | БВС собрано правильно согласно особенностям конструкции | 2 |  |
|  | Парашют уложен согласно инструкции | 2 |  |
|  | Полезная нагрузка проверена на работоспособность | 1 |  |
|  | Полезная нагрузка установлена на борт | 2 |  |
|  | Проверка телеметрии проведена | 2 |  |
|  | При проведении предполетной подготовки экипаж общался командами между собой | 2 |  |
|  | Экипаж отдавал четкие и понятные команды | 1 |  |
|  | Полетная миссия составлена и сохранена на рабочем столе ПК | 1 |  |
|  | Создана папка на рабочем столе с номером экипажа | 1 |  |
|  | Полетная миссия создана корректно с учетом особенностей рельефа и местности | 2 |  |
|  | Полетная миссия соответствует плану полета | 2 |  |
|  | Нарушений техники безопасности не было выявлено | 2 |  |
|  | Итого | 30 |  |

| Набранные баллы | Уровень освоения |
| --- | --- |
| 24-30 | ПК 1.1-1.6 освоены с оценкой ОТЛИЧНО |
| 19-23 | ПК 1.1-1.6 освоены с оценкой ХОРОШО |
| 13-18 | ПК 1.1-1.6 освоены с оценкой УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО |
| 0 - 12 | ПК 1.1-1.6 не освоены, оценка НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО |

ПМ освоен с оценкой ________________/не освоен

ГБПОУ «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Экзамен квалификационный по

ПМ.01 ДИСТАНЦИОННОЕ ПИЛОТИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ САМОЛЕТНОГО ТИПА

специальность 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»

Инструкция для испытуемого (обучающегося)

- Внимательно прочитайте задание, затем приступайте к его выполнению.

- Время выполнения задания – 1,5 часа.

- Вы не можете общаться с другими экипажами.

- Вы не можете нарушать дисциплину.

- Разрешается использовать ресурсы Интернет для выполнения заданий.

- Выполнив задание, представьте результаты работы комиссии для оценивания.

- Если Вы не выполнили задание в установленное время, то оно будет оцениваться в том виде, в котором будет готово к этому времени.